|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР на ПАВ ФП-671 1592,5B48 МГц

НАЗНАЧЕНИЕ : охватывающий фильтр для селекции сигналов в тракте несущих частот навигационных приемников совмещенной системы

ГЛОНАСС L1 + GPS L1.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- малые вносимые потери 1,0-1,5 дБ;

- малая неравномерность ГВЗ 6- 8 нсек в рабочем диапазоне частот;

- высокая избирательность 35-50 дБ в широком диапазоне частот;

- высокая   температурная стабильность ТКЧ= -34 ppm/oC;

- широкий интервал рабочих температур от - 40 ОC до + 60 ОС;

- отсутствие цепей согласования с 50- омным трактом;

- миниатюрные керамические корпуса SMD 3,0x3,0x1,4 мм для монтажа на поверхность печатной платы;

- высокая стойкость к внешним механическим и климатическим воздействиям.

### 1. Основные электрические параметры фильтра  ФП-671 1592,5B48 МГц при 20О С

| Параметры | Е д. | Обозн. | Спецификация | Тип. ФП-671 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. | Макс. |  |
| Центральная частота | МГц | F0 | - | - | 1592,5 |
| Вносимые потери в полосе пропускания, | дБ | IL | - | 2,0 | 1,1 |
| Полоса пропускания по уровню -1 дБ | МГц | BW1 | 42,0 | - | 43,0 |
| Полоса пропускания по уровню -2 дБ | МГц | BW2 | 45,0 | - | 48,0 |
| Неравномерность АЧХ в интервале частот (F0 ( 20 МГц) | дБ | AR | - | 1,0 | 0,8 |
| Неравномерность ГВЗ в интервале частот (F0 ( 20 МГц) | нсек | GDV | - | 15 | 12 |
| КСВ по входу и выходу в интервале частот (F0 ( 20 МГц) |  | SWR | - | 2,0 | 1,5 |
| Полоса пропускания по уровню -30 дБ | МГц | BW30 | - | 100 | 81,0 |
| Относительное затухание в полосах заграждения : 100 - 1522 МГц 1662 - 3000 МГц | дБ дБ | UR | 30 30 | - - | 35 35 |
| Сопротивления генератора и нагрузки | Ом | RS/RL | - | 50 | 50 |
| Температурный коэффициент частоты | ppm/ 0C | TCF | - | -36 | -34 |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-671 1592,5B48 МГц

в корпусе SMD 3,0x3,0x1,4 мм, KD-V99D59-A, KYOCERA, Япония

RS  =  RL  =  50  Ом

Вход: (Е); выход: (В).

Примечание:

Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в контактном устройстве или в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(65-70) дБ.

# Рекомендуемый вид контактных площадок печатной платы

3. Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-671 1592,5B48 МГц

IS21I , dB

а

## GDT , nsec

б

## SWR

в

IS21I , dB

Г

IS21I , dB

д

Измеренные  частотные  характеристики фильтра  ФП-671 1592,5B48 МГц :

а  -  |S21| в полосе пропускания ( F0 = 1592,5 МГц ; IL=1,12 дБ; BW1 = 43 МГц;

BW2 = 48 МГц ; BW3=54 МГц ; AR=0,8 дБ в полосе 1572-1612 МГц);

б - неравномерность ГВЗ в полосе пропускания  (GDV = 12 нсек в полосе

1572-1612 МГц);

в  -  КСВН в полосе пропускания  (SWR = 1,5);

г   -  |S21| в полосе частот 1442 – 1742 МГц  (BW30=81 МГц ;UR=35 дБ) ;

д  -  |S21| в полосе частот     50 – 3050 МГц  (UR=33-40 дБ)

Режим:	50/50 Ом без согласования.

Корпус:	SMD 3,0 x 3,0 x 1,4 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= -34 ppm/0C .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню – 1,0 дБ;

BW2	-	полоса пропускания по уровню – 2,0 дБ

BW3	-	полоса пропускания по уровню – 3,0 дБ;

BW30	-	полоса пропускания по уровню - 30 дБ;

F0 	-	центральная частота;

GDT 	-	групповое время запаздывания ( ГВЗ) ;

GDV   -         неравномерность ГВЗ в полосе пропускания

IL	-	вносимые потери;

SWR	-	коэффициент стоячей волны на номинальной частоте;

UR	-	гарантированное затухание.

4.Особенности монтажа

4.1. При хранении, монтаже и эксплуатации  изделия необходимо предпринять меры

по защите от  статического электричества. Ручную пайку следует выполнять

с браслетом, заземленным через сопротивление 1 МОм.

4.2. Изделие выполнено на пироэлектрическом материале.

Допустимая скорость охлаждения и нагрева изделия при ручном монтаже, хранении и эксплуатации не более 20(С в минуту. Максимальная температура нагрева при ручном монтаже изделия не более 250-260 (С.

5. Рекомендуемый температурный режим при автоматизированной  пайке

FP 671 1592.5B48  TA0676A  ADD

05-05-12