|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-673А 130В3,0 МГц

### 1. Основные электрические параметры фильтра  ФП-673А 130В3,0 МГц при 20 ОС

| Параметры | Е д. | Обозн. | Спецификация | Тип. ФП-673А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. | Макс. |  |
| Центральная частота | МГц | F0 | 129,967 | 130,367 | 130,167 |
| Вносимые потери | дБ | IL | - | 2,0 | 1,26 |
| Полоса пропускания по уровню -3 дБ | МГц | BW3 | 2,5 | - | 3,3 |
| Полоса пропускания по уровню -40 дБ | МГц | BW40 | - | 6,0 | 4,95 |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот (F0 (0,5 МГц) | дБ | AR | - | 2,0 | 0,5 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе частот (F0 (0,5 МГц) | нс | GDV |  | 200 | 120 |
| КСВ в полосе частот (F0 (0,5 МГц) |  | SWR | - | 1,6 | 1,4 |
| Затухание в полосе 20-400 МГц | дБ | UR2 | 50 | - | 55-60 |
| Рабочая температура | оС |  | -50 | +65 | +25 |
| Сопротивления генератора и нагрузки | Ом | RS/RL | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Температурный коэффициент | ppm/ °C | TCD | - | -32 | -32 |

1. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-673А 130В3,0 МГц

в корпусе DIP-14  22,1 х 12,6 x4,5 мм

Сопротивление генератора:    RS = 50  Ом

Сопротивление нагрузки:       RL = 50  Ом

Вход: (1); выход: (5).

Знак (() располагается на крышке напротив "ключевой" контактной площадки (1).

Особенности монтажа :

Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

Для этого входную и выходную "земли" платы целесообразно разделить: входные "земли" разместить на лицевой стороне платы, выходные - на обратной стороне платы или выполнить поперечный паз в металлизации, если входные и выходные "земли" размещены на одной стороне платы. При этом металлизацию на лицевой и обратной стороне платы следует соединить между собой через сквозные металлизированные отверстия или перемычки.

2. Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-673А 130В3,0 МГц

|S21|, dB

а

GDT, nsec

б

VSWR

в

|S21|, dB

г

|S21|, dB

д

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-673А 130В3,0 МГц: :

а – |S21| АЧХ в полосе пропускания (F0 = 130,160 МГц; BW1 = 2,5 МГц;

BW3 = 3,3 МГц;  IL=1,26 дБ; AR = 0,5 дБ в полосе частот F0  ( 0,5 МГц) ;

б-   ГВЗ в полосе пропускания (GDV = 120 нсек в полосе частот F0  ( 0,5 МГц) ;

в-   КСВ в полосе пропускания (SWR = 1,2 на частоте 130,167 МГц);

г – |S21| в полосе частот 105,167 – 155,167 МГц  (BW40 = 4,95 МГц; UR=55 дБ);

д - |S21| в полосе частот 20 – 400 МГц  (UR=55-60 дБ)

Режим:	50/50 Ом без согласования.

Корпус:	DIP-14  22,1 х 12,6 x4,5 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= -32 ppm/0C .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP-673А 130В3.0 TB0958R ADD

02-04-12