|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-683 1316B21 МГц

### 1. Основные электрические параметры фильтра  ФП-683 1316B21 МГц при 20 ОС

| Параметры | Ед. | Обозн. | Спецификация | Тип. ФП-683 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. | Макс. |  |
| Центральная частота | МГц | F0 | 1314 | 1318 | 1316 |
| Вносимые потери | дБ | IL | - | 6,0 | 3,1 |
| Полоса пропускания по уровню -3 дБ | МГц | BW3 | 12 | 26 | 25 |
| Полоса пропускания по уровню -40 дБ | МГц | BW40 | - | 65 | 53 |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот (F0 ( 6 МГц) | дБ | AR | - | 1,5 | 0,4 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе частот (F0 ( 6 МГц) | мкс | GDV | - | 20 | 12 |
| Затухание в полосе 100-1166 МГц | дБ | UR | 36 | - | 55-60 |
| Затухание в полосе 1466-2500 МГц | дБ | UR | 36 | - | 55-60 |
| Сопротивления генератора и нагрузки | Ом | RS/RL | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Рабочая температура | оС |  | - | - | +20 |
| Температурный коэффициент частоты | ppm/ °C2 | TCF | - | - | -32 |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-683 1316B21 МГц в корпусе SMD 3,0x3,0x1,4 мм, KD-V99D59-A, KYOCERA, Япония

Сопротивление генератора:  RS = 50  Ом .

Сопротивление нагрузки:      RL = 50  Ом.

Вход: (В); выход: (Е).

Особенности монтажа :

Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в контактном устройстве или в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже  -(60-70) дБ.

Рекомендуемый вид контактных площадок печатной платы

3. Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-683 1316B21 МГц

|S21|, dB

а

GDT, nsec

б

|S21|, dB

в

|S21|, dB

г

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-683 1316B21 МГц:

а – |S21| в полосе пропускания (F0 = 1316 МГц; BW1 = 15 МГц; BW3 = 25 МГц

IL=3,1 дБ; AR = 0,4 дБ в полосе частот F0  ( 6 МГц) ;

б – ГВЗ в полосе пропускания (GDV = 12 нсек в полосе частот F0 ± 6 МГц);

в - |S21| в полосе частот 1216 – 1416 МГц (BW40 = 53 МГц ; UR= 55-60 дБ);

г - |S21| в полосе частот 100 – 3000 МГц ( UR= 55-60 дБ)

Режим:	50/50 Ом без согласования.

Корпус:	SMD 3,0 x 3,0 x1,4 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= -34 ppm/0C.

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

4.Особенности монтажа

4.1. При хранении, монтаже и эксплуатации  изделия необходимо предпринять меры

по защите от  статического электричества. Ручную пайку следует выполнять

с браслетом, заземленным через сопротивление 1 МОм.

4.2. Изделие выполнено на пироэлектрическом материале.

Допустимая скорость охлаждения и нагрева изделия при ручном монтаже, хранении и эксплуатации не более 20°С в минуту. Максимальная температура нагрева при ручном монтаже изделия не более 250-260 °С.

5. Рекомендуемый температурный режим при автоматизированной  пайке

FP-683 1316B21 TA1156R ADD

06-04-12