|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-685 1316B35 МГц

### 1. Основные электрические параметры фильтра  ФП-685 1316B35 МГц при 20 ОС

| Параметры | Ед. | Обозн. | Спецификация | Тип. ФП-685 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. | Макс. |  |
| Центральная частота | МГц | F0 | 1314 | 1318 | 1316 |
| Вносимые потери | дБ | IL | - | 6,0 | 3,8 |
| Полоса пропускания по уровню -3 дБ | МГц | BW3 | 20 | 38 | 35,6 |
| Полоса пропускания по уровню -30 дБ | МГц | BW30 | - | 100 | 65 |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот (F0 ( 10 МГц) | дБ | AR | - | 1,5 | 0,4 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе частот (F0 ( 10 МГц) | мкс | GDV | - | 20 | 8 |
| Затухание в полосе 100-1166 МГц | дБ | UR | 36 | - | 52-60 |
| Затухание в полосе 1466-2500 МГц | дБ | UR | 36 | - | 44-60 |
| Сопротивления генератора и нагрузки | Ом | RS/RL | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Температурный коэффициент частоты | ppm/ °C2 | TCF | - | - | -32 |
| Рабочая температура | оС | T | -50 | +70- | +20 |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-685 1316B35 МГц в корпусе SMD 3,8x3,8x1,4 мм, KD-VA2J37, KYOCERA, Япония

Сопротивление генератора:  RS = 50  Ом .

Сопротивление нагрузки:      RL = 50  Ом.

Вход: (2); выход: (6).

Особенности монтажа :

Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в контактном устройстве или в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже  -(60-70) дБ.

Рекомендуемый вид контактных площадок печатной платы

3. Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-685 1316B35 МГц

|S21|, dB

а

GDT, nsec

б

VSWR

в

|S21|, dB

г

|S21|, dB

д

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-685 1316B35 МГц:

а – |S21| в полосе пропускания (F0 = 1316 МГц; BW1 = 18 МГц; BW3 = 35,6 МГц

IL=3,8 дБ; AR = 0,4 дБ в полосе частот F0  ( 10 МГц) ;

б – ГВЗ в полосе пропускания (GDV = 8 нсек в полосе частот F0 ± 10 МГц);

в – КСВН в полосе пропускания (SWR = 2,0 в полосе частот F0 ± 10 МГц);

г - |S21| в полосе частот 1216 – 1416 МГц (BW30 = 65 МГц ; BW50= 76 МГц,

UR = 53 дБ).

д - |S21| в полосе частот 100 – 3000 МГц ( UR= 44-60 дБ)

Режим:	50/50 Ом без согласования.

Корпус:	SMD 3,8 x 3,8 x1,4 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= -34 ppm/0C.

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

4.Особенности монтажа

4.1. При хранении, монтаже и эксплуатации  изделия необходимо предпринять меры

по защите от  статического электричества. Ручную пайку следует выполнять

с браслетом, заземленным через сопротивление 1 МОм.

4.2. Изделие выполнено на пироэлектрическом материале.

Допустимая скорость охлаждения и нагрева изделия при ручном монтаже, хранении и эксплуатации не более 20°С в минуту. Максимальная температура нагрева при ручном монтаже изделия не более 250-260 °С.

5. Рекомендуемый температурный режим при автоматизированной  пайке

FP-685 1316B35 TA1052A ADD

06-04-12