|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-702 130,167B0,09 МГц

### 1. Основные электрические параметры фильтра  ФП-702 130,167B0,09 МГц при 20 ОС

| Параметры | Ед. | Обозн. | Спецификация | Тип. ФП-702 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. | Макс. |  |
| Центральная частота | МГц | F0 | 130,147 | 130,187 | 130,180 |
| Вносимые потери | дБ | IL | - | 8,0 | 6,9 |
| Полоса пропускания по уровню -3 дБ | МГц | BW3 | 0,05 | - | 0,093 |
| Полоса пропускания по уровню -40 дБ | МГц | BW40 | - | 0,24 | 0,187 |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот 70% от BW3 (F0 ( 0,03 МГц) | дБ | AR | - | 2,0 | 0,7 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе частот 70% от BW3 (F0 ( 0,03 МГц) | мкс | GDV | - | 12 | 10 |
| Затухание в полосе 50-129 МГц | дБ | UR1 | 60 | - | 65 |
| Затухание в полосе 131-200 МГц | дБ | UR2 | 60 | - | 65 |
| Рабочая температура | оС |  | -50 | +65 | 25 |
| Сопротивления генератора и нагрузки | Ом | RS/RL | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Температурный коэффициент | ppm/ °C2 | TCD | - | -0,036 | -0,036 |

1. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-702 130,167B0,09 МГц

в корпусе SMD 13,3x6,5x2,0 мм, KD-V99J63, KYOCERA, Япония

Сопротивление генератора: RS = 50  Ом

Сопротивление нагрузки:     RL = 50  Ом

Согласующие цепи :  L1 = 220±20 нГ, С1 = 3-5.1 пФ , L2 = 220±20  нГ, С2 = 3-5.1 пФ.

Вход: (g); выход: (a).

Знак (() располагается на крышке напротив "ключевой" контактной площадки (n).

Особенности монтажа :

Тип LC элементов: чипы для поверхностного монтажа (SMD).

Рекомендуемые производители SMD индуктивностей:

NEOSID, Германия - Q=60; MURATA, Япония - Q=40.

Конкретные номиналы LC элементов зависят от паразитных емкостей и индуктивностей в печатной плате измерительного устройства или аппаратуры Заказчика. Дискретные значения номиналов элементов подбираются один раз при первой регулировке фильтра в аппаратуре. Вносимые потери фильтра зависят от добротности катушек индуктивности согласующих цепей, которая должна быть не хуже Q=40-60.

Для справок:

-при Q=60 дополнительные потери IL=0,5 дБ;

-при Q=40 дополнительные потери IL=0,8 дБ.

Для получения требуемой избирательности фильтра в соответствии с ТЗ, необходимо обеспечить в печатной плате аппаратуры электро-магнитную развязку между входом и выходом не хуже 65-70 дБ.

2. Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-702 130,167B0,09 МГц

|S21|, dB

а

GDT, mсsec

б

|S21|, dB

в

|S21|, dB

г

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-702 130,167B0,09 МГц: :

а – |S21| АЧХ в полосе пропускания (F0 = 130,180 МГц; BW1 = 0,078 МГц;

BW3 = 0,093 МГц;  IL=6,9 дБ; AR = 0,7 дБ в полосе частот F0  ( 0,03 МГц) ;

б-   ГВЗ в полосе пропускания (GDV = 10 мксек в полосе частот F0  ( 0,03 МГц) ;

в – |S21| в полосе частот 129,167 – 131,167 МГц  (BW40 = 0,187 МГц; UR=60 дБ);

г - |S21| в полосе частот 110,167 – 150,167 МГц  (UR=60-65 дБ)

Режим:	50/50 Ом с согласующими цепями L1C1+L2C2.

Корпус:	SMD 13,3 x 6,5 x2,0 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= -0,036 ppm/0C2 .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP-702 130.167B0.09 TB0959R ADD

30-03-12