S21                              log  MAG

REF     - 3.126   dB

2            1.003     dB / div

(           0.0000 dB

CENTER      0.248310000  GHz

SPAN           0.001000000  GHz

a

S21                             -((/((

REF       414.6   ns

5            200.0     ns / div

(              20.692 ns

CENTER      0.248310000  GHz

SPAN           0.001000000  GHz

b

S21                              log  MAG

REF     - 3.115   dB

5           10.0     dB / div

(         - 3.2958 dB

CENTER      0.248310000  GHz

SPAN           0.004000000  GHz

c

S21                            log MAG

REF   - 3.137  dB

3        10.0   dB / div

(       - 3.3517 dB

CENTER      0.248310000  GHz

SPAN           0.050000000  GHz

d

Measured frequency responses of 248.45 MHz filter, code FP-705:

(F0=248.31 MHz; BW3=368.341 kHz; IL=3.1 dB; AR=0.7 dB; UR=58 dB; GDV=420 ns).

Structure: four  transversally coupled resonator filter.

Wafer: SiO2, cut yxl/33o18'; TCD=-0.04 ppm/oC2.

Package: SMD 3.8 x 3.8 x 1.5 mm, KD-V97050, KYOCERA, Japan.

Source/Load impedance: 50 Ohm single + L1C1 / 50 Ohm single + L2C2

248v96expS21.doc

12-May-04