|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР на ПАВ ФП-709 128B0,05 МГц

НАЗНАЧЕНИЕ : очистка спектра синтезаторов , генераторов , гетеродинов

в широкой полосе частот.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА :

- малые вносимые потери ;

- избирательность более 55-60 дБ в широком диапазоне частот ;

- в качестве материала подложки используется кварц , что гарантирует

температурную стабильность ТКЧ =- 0,04 ppm/oC2 ;

- широкий интервал рабочих температур от - 55 ОC до + 85 ОС ;

- планарные керамические корпуса для монтажа на поверхность.

### 1. Основные электрические параметры фильтра  ФП-709 при 25 ОС

| Параметр | Ед. | Обозн. | Спецификация | Тип. ФП-709 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. | Макс. |  |
| Центральная частота фильтра | МГц | F0 | 127,985 | 128,015 | 128 |
| Вносимые потери на центральной частоте | дБ | IL | - | 3,5 | 3,3 |
| Полоса пропускания по уровню –0,5 дБ | МГц | BW0,5 | 0,04 |  | 0,06 |
| Полоса пропускания по уровню –3 дБ | МГц | BW3 | - | 0,12 | 0,09 |
| Полоса частот для контроля параметров | МГц | 2BFc | - | 0,003 | 0,003 |
| Неравномерность АЧХ в полосе контроля F0 ( BFc | дБ | AR | - | 0,5 | 0,25 |
| Полоса пропускания по уровню –40 дБ | МГц | BW40 | - | 0,3 | 0,25 |
| Относительное затухание в диапазоне частот: от 10 МГц до (F40-0,2МГц), от (F40+0,2МГц) до 2F0, от 2F0 до 3F0, | дБ | UR | - | 50 50 50 | 60 63 62 |
| КСВН по входу и выходу на центральной частоте | - | SWR |  | 1,7 | 1,6 |
| Сопротивления нагрузки и генератора | Ом | RL/RS | 45 | 55 | 50 |
| Максимальная допустимая мощность на входе фильтра | мВт | Pмакс | - | 100 | 100 |
| Материал подложки | - | - | - | - | Q330 |
| Температурный коэффициент частоты | ТКЧ | ppm/oC2 | - | -0,04 | -0,04 |
| Рабочая температура | T | oC | –60 | +65 | от –60 до +65 |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-709 (128B0,05 v1) в корпусе

SMD      13,3x6,5x1,8мм ,    M3-12991-R,    Sumitomo  Metal  (SMI),  Япония

RS  =  RL  =  50  Ohm

L1* = 210(20 nH

L2* = 210(20 nH

C1* = 1(5 pF

C2* = 1(5 pF

1. Вход: (11); выход: (5).

2. Знак (() располагается на крышке напротив "ключевой" контактной площадки (4).

3. Конкретные номиналы LC элементов согласующих цепей зависят от паразитных

емкостей и индуктивностей в печатной плате измерительного устройства   или

аппаратуры Заказчика. Дискретные значения номиналов элементов цепей

подбираются  при  регулировке  фильтра в  аппаратуре  Заказчика.

4. Вносимые потери фильтра зависят от добротности катушек индуктивности согласующих цепей, которая должна быть не хуже Q=40-60.

Для справок:	при Q=60 дополнительные потери IL=0,5 дБ;

при Q=40 дополнительные потери IL=0,8 дБ.

5. Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

3. Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-709(128B0,05 v1)

|S21|, dB

а

## SWR

б

|S21|, dB

в

|S21|, dB

г

|S21|, dB

д

Измеренные  частотные  характеристики фильтра  ФП-709 (128B0,05 v1) :

а - |S21| в полосе пропускания (F0 = 128 МГц ; IL=2,6 дБ ; BW0,5 = 0,05 МГц ;

BW3 = 0,09 МГц; AR= 0,2 дБ);

б - КСВН в полосе пропускания - (SWR = 1,6 на частоте F0 =128 МГц );

в - |S21| в полосе частот 127,5 – 128,5 МГц  ( BW40 = 0,247 МГц; UR=59 дБ);

г - |S21| в полосе частот 123 - 133 МГц;

д- |S21| в полосе частот 10 – 384 МГц.

Режим:	50/50 Ом с цепями согласования L1C1+L2C2.

Корпус:	SMD 13,3 x 6,5 x 1,8 мм .

Обозначения:

AR -               неравномерность амплитуды в полосе частот контроля

параметров;

BW0,5-	полоса пропускания по уровню – 0,5 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	центральная частота;

IL	-	вносимые потери;

SWR	-	коэффициент стоячей волны на центральной частоте;

UR	-	гарантированное затухание.

128В0,05v1AD

18-04-06