|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР на ПАВ ФП-712 300B0,1 МГц

НАЗНАЧЕНИЕ : очистка спектра синтезаторов , генераторов , гетеродинов

в широкой полосе частот.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА :

- малые вносимые потери ;

- избирательность более 55-60 дБ в широком диапазоне частот ;

- в качестве материала подложки используется кварц , что гарантирует

температурную стабильность ТКЧ =- 0,04 ppm/oC2 ;

- широкий интервал рабочих температур от - 55 ОC до + 85 ОС ;

- планарные керамические корпуса для монтажа на поверхность.

### 1. Основные электрические параметры фильтра  ФП-712 при 25 ОС

| Параметр | Ед. | Обозн. | Спецификация | Тип. ФП-712 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. | Макс. |  |
| Центральная частота фильтра | МГц | F0 | 299,985 | 300,015 | 300 |
| Вносимые потери на центральной частоте | дБ | IL | - | 5,0 | 4,2 |
| Полоса пропускания по уровню –0,5 дБ | МГц | BW0,5 | 0,1 |  | 0,13 |
| Полоса пропускания по уровню –3 дБ | МГц | BW3 | - | 0,28 | 0,21 |
| Полоса частот для контроля параметров | МГц | 2BFc | - | 0,005 | 0,005 |
| Неравномерность АЧХ в полосе контроля F0 ( BFc | дБ | AR | - | 0,5 | 0,20 |
| Полоса пропускания по уровню – 40дБ | МГц | BW40 |  | 0,65 | 0,53 |
| Относительное затухание в диапазоне частот: от 10 МГц до (F 40-0,2МГц), от (F 40+0,2МГц) до 2,0F0, от 2F0 до 3F0, | дБ | UR | - | 50 50 50 | 59 60 70 |
| КСВН по входу и выходу на центральной частоте | - | SWR |  | 1,7 | 1,5 |
| Сопротивления нагрузки и генератора | Ом | RL/RS | 45 | 55 | 50 |
| Максимальная допустимая мощность на входе фильтра | мВт | Pмакс | - | 100 | 100 |
| Материал подложки | - | - | - | - | Q330 |
| Температурный коэффициент частоты | ТКЧ | ppm/oC2 ; |  | -0,04 | -0,04 |
| Рабочая температура | T | oC | –60 | +65 | от –60 до +65 |

## 2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-712(300B0,1 v2) в корпусе

SMD   9,1x7,1x2,0мм, KD-V96010, KYOCERA, Япония

RS  =  RL  =  50  Ohm

L1* = 80(15 nH;  C1* = 0(3 pF ; C1** = 0(3 pF

L2* = 80(15 nH ;C2* = 0(3 pF ;  C2** = 0(3 pF

1. Вход: (h); выход: (c).

2. Знак (() располагается на крышке напротив "ключевой" контактной площадки (h).

3. Конкретные номиналы LC элементов согласующих цепей зависят от паразитных

емкостей и индуктивностей в печатной плате измерительного устройства

или аппаратуры Заказчика. Дискретные значения номиналов элементов цепей

подбираются при регулировке фильтра в аппаратуре Заказчика.

4. Вносимые потери фильтра зависят от добротности катушек индуктивности согласующих цепей, которая должна быть не хуже Q=40-60.

Для справок:	при Q=60 дополнительные потери IL=0,5 дБ;

при Q=40 дополнительные потери IL=0,8 дБ.

5. Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

3. Измеренные  частотные характеристики фильтра ФП-712(300B0,1v2)

|S21|, dB

а

## SWR

б

|S21|, dB

в

|S21|, dB

г

|S21|, dB

д

Измеренные  частотные  характеристики фильтра  ФП-712 (300B0,1v2 ) :

а - |S21| в полосе пропускания (F0 = 300 МГц; IL=4,26 дБ; BW0,5 = 0,13 МГц;

BW3 = 0,21 МГц ; AR= 0,2 дБ );

б - КСВН в полосе пропускания - (SWR = 1,5 на частоте F0 =300 МГц );

в - |S21| в полосе частот 295 – 305 МГц  ( BW40 = 0,53 МГц; UR=59 дБ);

г - |S21| в полосе частот 250 - 350 МГц;

д- |S21| в полосе частот 10 - 900 МГц.

Режим:	50/50 Ом с цепями согласования L1C1+L2C2.

Корпус:	SMD 9,1 x 7,1 x 2,0 мм .

Обозначения:

AR -               неравномерность амплитуды в полосе частот контроля

параметров;

BW0.5-	полоса пропускания по уровню – 0,5 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	центральная частота;

IL	-	вносимые потери;

SWR	-	коэффициент стоячей волны на центральной частоте;

UR	-	гарантированное затухание.

300B0,1v2AD

18-04-06