|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР на ПАВ ФП-719 140B0,25 МГц

НАЗНАЧЕНИЕ : очистка спектра генераторов, гетеродинов, формирование сетки частот.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА :

- малые вносимые потери;

- в качестве материала подложки используется кварц , что гарантирует

температурную стабильность ТКЧ =- 0,04 ppm/oC2 ;

- широкий интервал рабочих температур от - 55 ОC до + 85 ОС ;

- избирательность более 55-60 дБ в широком диапазоне частот ;

- планарные керамические корпуса SMD 13,3x6,5x1,6мм для монтажа на поверхность.

### 1. Основные электрические параметры фильтра  ФП-719 при 25 ОС

| Параметр | Ед. | Обозн. | Спецификация | Тип. ФП-719 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. | Макс. |  |
| Центральная частота фильтра | МГц | F0 | 139,95 | 140,05 | 140,02 |
| Вносимые потери на центральной частоте | дБ | IL | - | 14,0 | 11,3 |
| Полоса пропускания по уровню –3 дБ | МГц | BW3 | 0,240 | - | 0,264 |
| Неравномерность АЧХ в полосе Fo+/- 0,075 МГц | дБ | AR | - | 1,0 | 0,4 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе Fo+/- 0,075 МГц | мкс | GDT | - | 2,2 | 2,0 |
| Полоса пропускания по уровню –40 дБ | МГц | BW40 | - | 0,8 | 0,65 |
| Относительное затухание в полосах заграждения : - от 10 до 138 МГц - от 142 до 500 МГц. | дБ дБ | UR1 UR2 | 50 50 | - - | 50 50 |
| Сопротивления нагрузки и генератора | Ом | RL/RS | 50 | 50 | 50 |
| Температурный коэффициент частоты | ТКЧ | ppm/ oC2 |  |  | -0,04 |
| Рабочая температура | oC | oC | –55оС | +85оС | от –55оС до +85оС |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-719 (140B0,25 v4) в корпусе

SMD 13,3x6,5x1,6 мм,  M3-12991-R, Sumitomo Metal (SMI), Япония

Сопротивление генератора:	 50 Ом.

Сопротивление нагрузки:	 50 Ом.

L1* = 390(20 nH

L2* = 390(20 nH

C1* = 4.7(0.4 pF

C2* = 4.7(0.4 pF

1. Вход: (11); выход: (5).

2. Знак (() располагается на крышке напротив "ключевой" контактной площадки (4).

3. Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

4. Допустимая скорость охлаждения и нагрева изделия при монтаже , хранении и эксплуатации не более 20(С в минуту. Максимальная температура нагрева при монтаже изделия не более 210 (С.  Пайку изделия на печатную плату производить с теплоотводом.

3. Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-719 (140B0,25 v4 )

|S21|, dB

а

GTD, msc

б

|S21|, dB

в

|S21|, dB

г

Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-719 (140B0,25 v4):

а - |S21| в полосе пропускания ( F0 = 140 МГц ; IL=11,3 дБ; BW1 = 0,24 МГц;

AR=0,2 дБ в полосе Fo+/- 0,075 МГц ; BW3 = 0,264 МГц);

б - ГВЗ в полосе пропускания  (GTV = 0,5 мкс в полосе Fo+/- 0,075 МГц);

в - |S21| в полосе частот 137,5 – 142,5 МГц  ( BW40 = 0,65 МГц ; UR=45 дБ );

г - |S21| в полосе частот 130 - 150 МГц ( UR=50 дБ ).

## Режим:	50/50 Ом с согласованием.

Корпус:	SMD 13,3x6,5x1,6мм.

Обозначения:

AR	 -	неравномерность амплитуды в полосе Fo+/- 0,075 МГц ;

BW1    -	полоса пропускания по уровню – 1,0 дБ;

BW3	 -	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40  -	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

IL	 -	вносимые потери;

F0 	 -	центральная частота;

GDT   - 	групповое время запаздывания;

GDV   - 	неравномерность группового времени запаздывания в полосе Fo+/- 0,075 МГц;

UR	 -	гарантированное затухание.

FP-719 140B0.25 ADD

17-04-07