|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-585 303B18 МГц

НАЗНАЧЕНИЕ : селекция сигналов в тракте промежуточных частот навигационного приемника системы GLONASS.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА :

- малые вносимые потери ;

- малые пульсации амплитуды и ГВЗ в полосе пропускания;

- избирательность более 40-50 дБ в широком диапазоне частот ;

- широкий интервал рабочих температур от - 55 ОC до + 85 ОС ;

- отсутствие цепей согласования с 50- омным трактом ;

- планарные керамические корпуса для монтажа на поверхность.

### 1. Основные электрические параметры фильтра ФП-585 303B18 МГц при 20 ОС

| Параметр | Ед. | Обозн. | Спецификация | Тип. ФП-585 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. | Макс. |  |
| Номинальная частота | МГц | F0 | 302,5 | 303,5 | 303,0 |
| Вносимые потери | дБ | IL | - | 10,0 | 9,5 |
| Полоса пропускания по уровню –1,0 дБ | МГц | BW1 | 16,0 | - | 18,0 |
| Неравномерность АЧХ в полосе 295-311 МГц | дБ | AR | - | 1,0 | 0,6 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе 295-311 МГц | нс | GDV | - | 20,0 | 18,0 |
| Полоса пропускания по уровню –40 дБ | МГц | BW40 | - | 45 | 34 |
| Относительное затухание в диапазоне частот: - от 10 МГц до 284 МГц - от 322 МГц до 700 МГц | дБ | UR | 30 35 | - - | 42 38 |
| Сопротивления нагрузки и генератора | Ом | RL/RS | 45 | 55 | 50 |
| Температурный коэффициент частоты | ТКЧ | ppm/grad | - | -72 | -68 |
| Рабочая температура | oC | oC | –55оС | +85оС | от –55оС до +85оС |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-585 303B18 МГц в корпусе

SMD 5,0x5,0x1,6 мм, KD-VA0B56, KYOCERA, Япония

RS  = RL  = 50 Ом .

1. Вход: (2); выход: (6).

2. Знак (() располагается на крышке напротив "ключевой" контактной площадки (8).

3. Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(65-70) дБ.

3. Измеренные  частотные характеристики фильтра ФП-585 303B18 МГц

|S21|, dB

а

GDT, nsec

б

|S21|, dB

в

|S21|, dB

г

Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-585 303B18 МГц :

а - |S21| в полосе пропускания ( F0 = 303 МГц ; IL=9,52 дБ; BW1 = 18 МГц; AR=0,6 дБ в полосе частот F0  ( 8 МГц );

б - ГВЗ в полосе пропускания  (неравномерность ГВЗ GDV = 18 нс в полосе частот F0( 8 МГц);

в - |S21| в полосе частот 253 – 353 МГц ( BW40 = 34 МГц; UR=40-50 дБ);

г - |S21| в полосе частот 10 - 700 МГц (UR=45-50 дБ)

Режим:	50/50 Ом без согласования.

Корпус:	SMD 5,0 x 5,0 x 1,6 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= -68 ppm/0C .

Обозначения:

AR	-	неравномерность амплитуды в полосе пропускания;

BW1	-	полоса пропускания по уровню – 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	номинальная частота;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание.

FP-585 303В18 TA0637A ADD

11-04-06