|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП- 541 1237B44 МГц

НАЗНАЧЕНИЕ: охватывающий фильтр для селекции сигналов в тракте несущих частот навигационных приемников совмещенной системы ГЛОНАСС L2 + GPS L2.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- малые вносимые потери 2,0-2,5 дБ;

- малая неравномерность ГВЗ  6- 10 нсек в рабочем диапазоне частот;

- высокая избирательность 45-55 дБ в широком диапазоне частот;

- высокая   температурная стабильность ТКЧ=- 34,5 ppm/oC;

- широкий интервал рабочих температур от - 50 ОC до + 65 ОС;

- отсутствие цепей согласования с 50- омным трактом;

- планарные керамические корпуса SMD 3,0x3,0x1,4 мм для монтажа на поверхность печатной платы;

- высокая стойкость к внешним механическим и климатическим воздействиям.

1. Основные электрические параметры фильтра ФП- 541 1237B44 МГц при 20 °С

| Наименование параметра | Спецификация | Типовое измеренное значение при Н.У. |
| --- | --- | --- |
|  | Норма в интервале температур | Норма в Н.У. |  |
| Граничные частоты полосы пропускания по относительному уровню –1,0 дБ, МГц | 1215…1260 | 1211…1264 | 1208…1264 |
| Полоса пропускания по относительному уровню -1,0 дБ, не менее , МГц | 40,0 | 42,0 | 44,6 |
| Неравномерность АЧХ в полосе пропускания, не более, дБ | 1,5 | 1,5 | 0,8 |
| Минимальное вносимое затухание в полосе пропускания, не более, дБ | 2,5 | 2,2 | 2,0 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе пропускания, не более, нс | 20,0 | 15,0 | 10,0 |
| Полосы заграждения, МГц | 50…1170; 1337…2400 | 50…1190; 1332…2400 | 50…1194; 1300…2400 |
| Затухание в полосах заграждения, не менее, дБ | 40,0 | 40,0 | 48,0-60,0 |
| Сопротивления генератора и нагрузки , RS/RL , Ом | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Температурный коэффициент частоты , TCF , ppm/°C | -34 | -34 | -32 |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-541 1237B44 МГц в корпусе SMD 3,0x3,0x1,4мм, KD-V99D59-A, KYOCERA, Япония

Сопротивление генератора:  RS = 50  Ом.

Сопротивление нагрузки:      RL = 50  Ом .

Вход: (Е); выход: (В).

Особенности монтажа:

Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(65-70) дБ.

# Вид контактных площадок печатной платы

4.Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-541 1237B44 МГц

|S21|, dB

а

SWR

б

GDT, nsec

в

|S21|, dB

г

|S21|, dB

д

Измеренные  частотные характеристики фильтра ФП-541 1237B44 МГц :

а - |S21| в полосе пропускания ( F0 = 1237 МГц ; IL=2,0 дБ; BW1 = 44,6 МГц ;

BW3 = 54 МГц  ; AR=0,5 дБ в полосе F0  ± 20 МГц );

б - КСВН в полосе пропускания  (SWR = 1,8 в полосе F0  ± 20 МГц );

в - неравномерность ГВЗ  (GDV = 14 нс в полосе F0  ± 20 МГц );

г -  |S21| в полосе частот 1162 - 1312 МГц (BW30 = 86,4 МГц; UR=48-55 дБ ) ;

д - |S21| в полосе 720 - 1720 МГц (UR=48-55 дБ )

Режим:	50/50 Ом без согласования.

Корпус:	SMD 3,0 x 3,0 x 1,4 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= -34,5 ppm/0C .

Обозначения  :

AR	-	неравномерность амплитуды в полосе пропускания;

BW1	-	полоса пропускания по уровню – 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	номинальная частота;

GDT   -          групповое время запаздывания ;

GDV   -         неравномерность ГВЗ в полосе пропускания ;

IL	-	вносимые потери;

IS21I  -         амплитудно-частотная характеристика ;

SWR	-	коэффициент стоячей волны;

UR	-	гарантированное затухание.

5.Особенности монтажа

5.1.При хранении , монтаже и эксплуатации  изделия необходимо предпринять меры

по защите от  статического электричества. Ручную пайку следует выполнять

с браслетом, заземленным через сопротивление 1 МОм.

5.2. Изделие выполнено на пироэлектрическом материале . Допустимая скорость охлаждения и нагрева изделия при монтаже , хранении и эксплуатации не более

20(С в минуту. Максимальная температура нагрева при ручном монтаже изделия

не более 230-240 (С.

5.3. Рекомендуемый температурный режим при автоматизированной  пайке

FP-541 1237В44 TA836A

28-10-11