|  | ДИСПЕРСИОННАЯ ЛИНИЯ ЗАДЕРЖКИ ( ДЛЗ ) |
| --- | --- |

ДИСПЕРСИОННАЯ ЛИНИЯ ЗАДЕРЖКИ ( ДЛЗ ) ФАГ-49 350B250 МГц

### 1. Основные электрические параметры фильтра  ФАГ-49 при 25 ОС

| Параметры | Е д. | Обозн. | Спецификация Мин. Макс. | Тип. ФАГ-49 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная частота | МГц | F0 | - | - | 350 |
| Вносимые потери на центральной частоте | дБ | IL | - | 30 | 28,8 |
| Девиация частоты по уровню -6 дБ | МГц | BW6 | 350 | - | 350 |
| Дисперсионная задержка в полосе пропускания | мксек | T | - | 1,0 | 1,0 |
| Знак дисперсии | отрицательный | - | - | отрицательный |
| Закон дисперсии | линейный | - | - | линейный |
| Рабочая температура | оС |  | -50 | 55 | 25 |
| Сопротивления генератора и нагрузки | Ом | RS/RL | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Температурный коэффициент | ppm/ 0C | TCD | - | - | - |

2. Рекомендуемая схема включения ячейки ФАГ-49 350B250 МГц

в корпусе SIP-4M, завод «Марс», Торжок, Россия

RS  =  RL  =  50  Ом

1. Вход: (1); выход: (4).

2. Особенности монтажа

Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

Для этого входную и выходную "земли" платы целесообразно разделить: входные "земли" разместить на лицевой стороне платы, выходные - на обратной стороне платы или выполнить поперечный паз в металлизации, если входные и выходные "земли" размещены на одной стороне платы. При этом металлизацию на лицевой и обратной стороне платы следует соединить между собой через сквозные металлизированные отверстия или перемычки.

3. Измеренные  частотные  характеристики ДЛЗ ФАГ-49 350B250 МГц

|S21|, dB

а

|S21|, dB

б

T, nsec

в

Phase, degr

г

|Imp|, dB

д

Измеренные частотные характеристики ДЛЗ ФАГ-49 350B250 МГц:

а - |S21| АЧХ в полосе пропускания (F0 = 350 МГц; BW6 = 250 МГц; IL=29 дБ; AR = 2,5 дБ в полосе частот (F0  ( 100 МГц));

б - |S21| в полосе частот 150 – 550 МГц;

в - дисперсионная характеристика в полосе пропускания (дисперсионное время запаздывания Т= 1,0 мксек в полосе 225-475 МГц);

г - ФЧХ  в полосе частот 300 - 400 МГц (отклонение фазы от квадратичного закона  –не более 6 град в полосе 225-475 МГц );

д - импульсная характеристика  в диапазоне до 2 мксек.

Режим:	50/50 Ом без согласования.

Корпус:	SIP-4M.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= - ppm/0C .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FAG-49 350B250 ADD

23-03-11