|  | ДИСПЕРСИОННАЯ ЛИНИЯ ЗАДЕРЖКИ ( ДЛЗ ) |
| --- | --- |

ДИСПЕРСИОННАЯ ЛИНИЯ ЗАДЕРЖКИ ( ДЛЗ ) ФАГ-51 200B170 МГц

### 1. Основные электрические параметры ДЛЗ  ФАГ-51 200B170 МГц при 20 ОС

| Параметры | Е д. | Обозн. | Спецификация | Тип. ФАГ-51 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. | Макс. |  |
| Центральная частота | МГц | F0 | 195 | 205 | 200 |
| Вносимые потери на центральной частоте | дБ | IL | - | 34 | 31,6 |
| Девиация частоты по уровню -3 дБ | МГц | BW3 | 170 | - | 176,2 |
| Дисперсионная задержка в полосе пропускания | мксек | T | 0,93 | 1,03 | 0,99 |
| Знак дисперсии | отрицательный | - | - | отрицател. |
| Закон дисперсии | линейный | - | - | линейный |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот 120…280 МГц | дБ | AR | - | 2 | 1,5 |
| Время начальной задержки по уровню 0,1 во временной области |  |  |  | 0,5 |  |
| Отклонение фазы от квадратичного закона в полосе частот 120…280 МГц |  |  |  | ( 15,0 | ( 6,0 |
| Рабочая температура | оС |  | -50 | 55 | 25 |
| Сопротивления генератора и нагрузки | Ом | RS/RL | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Температурный коэффициент | ppm/ 0C | TCD | - | -94 | -94 |

2. Рекомендуемая схема включения ДЛЗ  ФАГ-51 200B170 МГц

в корпусе SMD 14,0x8,2x2,0 мм , IRK14F2-G041A-C, NTK Technical Ceramics, Япония

Сопротивление генератора: RS = 50 Ом.

Сопротивление нагрузки:  RL  =  50  Ом.

Согласующая цепь : L1* = 120 nH , добротность  Q = 60 , C1* = 10 pF

Вход: (6); выход: (13).

Знак (() располагается на крышке напротив "ключевой" контактной площадки (2).

Особенности монтажа

Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

Для этого входную и выходную "земли" платы целесообразно разделить: входные "земли" разместить на лицевой стороне платы, выходные - на обратной стороне платы или выполнить поперечный паз в металлизации, если входные и выходные "земли" размещены на одной стороне платы. При этом металлизацию на лицевой и обратной стороне платы следует соединить между собой через сквозные металлизированные отверстия или перемычки.

3.Измеренные  частотные  характеристики ДЛЗ ФАГ-51 200B170 МГц

|S21|, dB

а

GDT, nsec

б

|S21|, dB

в

Phase, degr

г

Измеренные  частотные  характеристики ДЛЗ ФАГ-51 200B170 МГц :

а - |S21| в полосе пропускания (F0 = 200 МГц; BW3 = 175,4 МГц;  IL=29,3 дБ;

AR = 1,6 дБ в полосе пропускания);

б – дисперсионное время запаздывания  в полосе пропускания –

(GDT ) линейное  в полосе пропускания) ;

в - |S21| в полосе частот 50 - 350 МГц  ;

г - ФЧХ в полосе частот 150 - 250 МГц.

Режим:	50/50 Ом с согласующими цепями L1С1..

Корпус:	SMD 14,0 x 8,2 x 2,0 мм.

Температурный коэффициент задержки ТКЗ= -94 ppm/0C .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FAG-51 200B170 ADD

27-03-05