|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-057 126B5 МГц

НАЗНАЧЕНИЕ:

- селекция сигналов в тракте промежуточных частот приемников  систем связи.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- избирательность более 45-50 дБ в широком диапазоне частот;

- высокая температурная стабильность в широком интервале рабочих

температур от - 55 ОC до + 85 ОС;

- планарные керамические корпуса SMD13,3x6,5x1,8 мм для монтажа на

поверхность.

### 1. Основные электрические параметры фильтра  ФП-057 при 25 ОС

| Параметры | Е д. | Обозн. | Спецификация Мин. Макс. | Тип. ФП-057 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная частота | МГц | F0 | 125,7 | 126,3 | 126 |
| Вносимые потери | дБ | IL | - | 21,0 | 19,9 |
| Полоса пропускания по уровню -1 дБ | МГц | BW1 | 4,2 | 5,2 | 5,0 |
| Полоса пропускания по уровню -40 дБ | МГц | BW40 | - | 8,0 | 7,8 |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот F0 ( 2 МГц | дБ | AR | - | 1,0 | 0,4 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе частот F0 ( 2 МГц | нсек | GDV | - | 100,0 | 80 |
| Затухание в полосе заграждения | дБ | UR | 40 | - | 50 |
| Рабочая температура | оС |  | –60оС | +85оС | 25 |
| Сопротивления генератора и нагрузки | Ом | RS/RL | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Температурный коэффициент | ppm/ 0C2 | TCD | - | - | -0,03 |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-057 126B5 МГц

в корпусе SMD13,3x6,5x1,8 мм , M3-12991-R, Sumitomo Metal (SMI), Япония

RS  =  RL  =  50  Ом

L11 = 33 нГн, L12 = 202 нГн; L21 = 180 нГн, L22 = 47 нГн.

1. Вход: (11); выход: (5).

2. Особенности монтажа

Конкретные номиналы L элементов согласующих цепей зависят от паразитных емкостей и индуктивностей в печатной плате измерительного устройства поставщика или плате аппаратуры Заказчика. Дискретные значения номиналов элементов цепей подбираются при регулировке фильтра в аппаратуре Заказчика.

Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

3. Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-057 126B5 МГц

|S21|, dB

а

GDT, nsec

б

|S21|, dB

в

|S21|, dB

г

Imp, dB

д

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-057 126B5 МГц:

а - |S21| в полосе пропускания (F0=126 МГц; BW1=5,0 МГц; IL=19,9 дБ;

AR=0,4 дБ в полосе частот F0(2 МГц);

б - ГВЗ в полосе пропускания (GDV=80 нсек в полосе F0(2 МГц);

в - |S21 в полосе частот 101-151 МГц (BW40=7,8 МГц);

г - |S21| в полосе частот 10-260 МГц (UR=50 дБ в полосе от 10 МГц до 117 МГц

и от 135 МГц до 260 МГц);

д - импульсная характеристика (TTS= - 47 дБ).

Режим:	50/50 Ом с согласованием L11 L12+L21 L22.

Корпус:	SMD 13.3x6.5x1.8 mm.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= -0,03 ppm/0C2 .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP-057 126B5 ADD

17-03-11