|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-059 140В80 МГц

### 1. Основные электрические параметры фильтра  ФП-059 при 25 ОС

| Параметры | Е д. | Обозн. | Спецификация Мин. Макс. | Тип. ФП-059 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная частота | МГц | F0 | 139 | 141 | 140 |
| Вносимые потери | дБ | IL | - | 25 | 22,0 |
| Полоса пропускания по уровню -1 дБ | МГц | BW1 | - | - | 76,5 |
| Полоса пропускания по уровню -3 дБ | МГц | BW3 | 72 | - | 79,6 |
| Полоса пропускания по уровню -40 дБ | МГц | BW40 | - | 120 | 90 |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот 80% от BW3 (F0 ( 32 МГц) | дБ | AR | - | 1,5 | 0,5 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе частот 80% от BW3 (F0 ( 32 МГц) | нсек | GDV | - | 50 | 8 |
| Затухание в полосе заграждения | дБ | UR | 35 | - | 38 |
| Рабочая температура | оС |  | -5 | +75 | 25 |
| Сопротивления генератора и нагрузки | Ом | RS/RL | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Температурный коэффициент | ppm/ 0C | TCD | - | - | -94 |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-059 140В80 МГц

в корпусе SMD 13,3x6,5x2,0 мм , KD-V99J63, KYOCERA, Япония

RS  =  RL  =  50  Ом

1. Вход: (g); выход: (a).

2. Особенности монтажа

Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

Для этого входную и выходную "земли" платы целесообразно разделить: входные "земли" разместить на лицевой стороне платы, выходные - на обратной стороне платы или выполнить поперечный паз в металлизации, если входные и выходные "земли" размещены на одной стороне платы. При этом металлизацию на лицевой и обратной стороне платы следует соединить между собой через сквозные металлизированные отверстия или перемычки.

3. Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-059 140В80 МГц

|S21|, dB; GDT, nsec

а

|S21|, dB

б

|S21|, dB

в

|S21|, dB

г

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-059 140В80 МГц:

а - |S21| и ГВЗ в полосе пропускания (F0 = 140 МГц; BW1 =76,5 МГц; BW3 =79,6 МГц;

IL=22,0 дБ; AR = 0,6 дБ; GDV = 8 нсек  в полосе частот 80% от BW3 (F0  ( 32 МГц);

б – |S21| в полосе частот 40 - 240 МГц  ( BW40 = 109 МГц ; UR=38 дБ);

в - |S21| в полосе частот 20 - 420 МГц  ( BW40 = 109 МГц ; UR=38 дБ);

г – импульсная характеристика (в диапазоне частот 40-240 МГц);

Режим:	50/50 Ом без согласования.

Корпус:	SMD 13,3x6,5x2,0 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= -94 ppm/0C .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP-059 140В80 ADD

30-03-11