|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ  ФИЛЬТР  на  ПАВ  ФП-61 135,0B1,0  МГц

НАЗНАЧЕНИЕ:

- селекция сигналов в тракте промежуточных частот приемников  систем связи.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- малые вносимые потери;

- избирательность более 60-65 дБ в широком диапазоне частот;

- высокая температурная стабильность в широком интервале рабочих

температур от - 55 ОC до + 85 ОС;

- планарные керамические корпуса SMD13,3x6,5x1,8 мм для монтажа на

поверхность.

### 1. Основные электрические параметры фильтра  ФП-61 при 25 ОС

| Параметр | Ед. | Обозн. | Спецификация | Тип. ФП-61 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. | Макс. |  |
| Средняя частота фильтра | МГц | F0 | 134,9 | 135,1 | 135,0 |
| Вносимые потери в полосе пропускания | дБ | IL | - | 10,0 | 7,6 |
| Полоса пропускания по уровню –1 дБ | МГц | BW1 | - | - | 0,68 |
| Полоса пропускания по уровню –3 дБ | МГц | BW3 | 0,9 | - | 1,05 |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот от 139,8 МГц до 135,3,2 МГц | дБ | AR | - | 0,5 | 0,2 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе частот от 139,65 МГц до 135,3,35 МГц | нс | GDV | - | 200 | 170 |
| Полоса пропускания по уровню –40 дБ | МГц | BW40 | - | 3,0 | 2,7 |
| Относительное затухание в диапазоне частот: от 20 МГц до 138 МГц от 142 МГц до 300 МГц | дБ | UR | 40 40 | - - | 45 45 |
| Сопротивления нагрузки и генератора | Ом | RL/RS | 45 | 55 | 50 |
| Температурный коэффициент частоты | ТКЧ | ppm/ oC2 | - | - | -0,036 |
| Рабочая температура | oC | Т | –60оС | +65оС | от –60оС до +65оС |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-61 (135,0B1,0 v3) в корпусе SMD13,3x6,5x1,8 мм , M3-12991-R, Sumitomo Metal (SMI), Япония

RS  =  RL  =  50  Ом;

L1 = 145 нГн;		С1 = 28 нГн;

L2 = 166 нГн;		С2 = 28 нГн.

1. Вход: (11); выход: (5).

2. Знак (() располагается на крышке напротив "ключевой" контактной площадки (4).

3. Конкретные номиналы элементов согласующих цепей зависят от паразитных емкостей и индуктивностей в печатной плате измерительного устройства МНИИРС или аппаратуры Заказчика. Дискретные значения номиналов элементов цепей подбираются при регулировке фильтра в аппаратуре Заказчика.

4. Вносимые потери фильтра зависят от добротности катушек индуктивности согласующих цепей, которая должна быть не хуже Q=40-60.

Для справок:	при Q=60 дополнительные потери IL=0,5 дБ;

при Q=40 дополнительные потери IL=0,8 дБ.

5. Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

3. Измеренные  частотные характеристики фильтра ФП-61 (135,0B1,0 v3)

|S21|, dB

а

GDT, nsec

б

|S21|, dB

в

|S21|, dB

г

Imp, dB

д

Измеренные  частотные  характеристики фильтра  ФП-61 (135,0B1,0 v3):

а - |S21| в полосе пропускания (F0=135,0 МГц; BW1=0,68 МГц; BW3=1,05 МГц;

IL=7,6 дБ; AR=0,2 дБ в полосе частот F0(0,2 МГц);

б - ГВЗ в полосе пропускания (GDV=170 нсек в полосе F0(0,35 МГц);

в - |S21| в полосе частот 135-145 МГц (BW40=2,7 МГц);

г - |S21| в полосе частот 20-300 МГц (UR=63 дБ в полосе от 20 МГц до 120 МГц

и от 145 МГц до 300 МГц; UR=45 дБ в полосе от 120 МГц до 133 МГц и от 137 МГц

до 145 МГц);

д - импульсная характеристика (TTS= - 34 дБ).

## Режим:	50/50 Ом  с цепями согласования L1С1+L2С2.

Корпус:	SMD 13,3 x 6,5 x 1,8 мм.

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

TTS	-	относительный уровень сигнала тройного прохождения;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

135,0В1,0v3Ad

13-04-07