|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-63 201,1B3,7 МГц

НАЗНАЧЕНИЕ:

- селекция сигналов в тракте промежуточных частот приемников  систем связи.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- пульсации ГВЗ менее 12 нс;

- избирательность более 50-55 дБ в широком диапазоне частот;

- высокая температурная стабильность в широком интервале рабочих

температур от - 55 ОC до + 85 ОС;

- планарные керамические корпуса SMD13,3x6,5x1,8 мм для монтажа на

поверхность.

### 1. Основные электрические параметры фильтра  ФП-63 при 25 ОС

| Параметр | Ед. | Обозн. | Спецификация | Тип. ФП-63 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. | Макс. |  |
| Средняя частота фильтра | МГц | F0 | 200,94 | 201,34 | 201,14 |
| Вносимые потери в полосе пропускания | дБ | IL | - | 25,0 | 24,2 |
| Полоса пропускания по уровню –1 дБ | МГц | BW1 | 3,4 | 3,8 | 3,7 |
| Полоса пропускания по уровню –3 дБ | МГц | BW3 | - | - | 4,7 |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот от 199,74 МГц до 202,52 МГц | дБ | AR | - | 0,5 | 0,25 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе частот от 199,74 МГц до 202,52 МГц | нс | GDV | - | 40 | 12 |
| Полоса пропускания по уровню –40 дБ | МГц | BW40 | - | 9,0 | 8,4 |
| Относительное затухание в диапазоне частот: от 50 МГц до 196,64 МГц от 205,64 МГц до 450 МГц | дБ | UR | 40 40 | - - | 48 46 |
| Сопротивления нагрузки и генератора | Ом | RL/RS | 45 | 55 | 50 |
| Температурный коэффициент частоты | ТКЧ | ppm/ oC2 | - | - | -0,03 |
| Рабочая температура | oC | Т | –50оС | +60оС | от –50оС до +60оС |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-63 201,1B3,7 МГц в корпусе SMD13,3x6,5x1,8 мм , M3-12991-R, Sumitomo Metal (SMI), Япония

RS  =  RL  =  50  Ом;

L1 = 82 нГн;	L2 = 56 нГн; 	С2 = 18 нГн.

1. Вход: (11); выход: (5).

2. Знак (() располагается на крышке напротив "ключевой" контактной площадки (4).

3. Конкретные номиналы элементов согласующих цепей зависят от паразитных емкостей и индуктивностей в печатной плате измерительного устройства МНИИРС или аппаратуры Заказчика. Дискретные значения номиналов элементов цепей подбираются при регулировке фильтра в аппаратуре Заказчика.

4. Вносимые потери фильтра зависят от добротности катушек индуктивности согласующих цепей, которая должна быть не хуже Q=40-60.

Для справок:	при Q=60 дополнительные потери IL=0,5 дБ;

при Q=40 дополнительные потери IL=0,8 дБ.

5. Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(70-80) дБ.

3. Измеренные  частотные характеристики фильтра ФП-63 201,1B3,7 МГц

|S21|, dB

а

GDT, nsec

б

|S21|, dB

в

|S21|, dB

г

Imp, dB

д

Измеренные  частотные  характеристики фильтра  ФП-63 201,1B3,7 МГц:

а - |S21| в полосе пропускания (F0=201,14 МГц; BW1=3,67 МГц; BW3=4,65 МГц;

IL=24,2 дБ; AR=0,25 дБ в полосе частот F0(1,4 МГц);

б - ГВЗ в полосе пропускания (GDV=13 нсек в полосе F0(1,4 МГц);

в - |S21| в полосе частот 176-226 МГц (BW40=8,41 МГц);

г - |S21| в полосе частот 50-750 МГц (UR=54 дБ в полосе от 50 МГц до 196,64 МГц

и UR=46 дБ в полосе от 205,64 МГц до 450 МГц);

д - импульсная характеристика (TTS= - 44 дБ).

## Режим:	50/50 Ом  с цепями согласования L1+L2С2.

Корпус:	SMD 13,3 x 6,5 x 1,8 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= -0,03  ppm/0C2 .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

TTS	-	относительный уровень сигнала тройного прохождения;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP-063 201.1В3.7 ADD

27-05-11