|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-65 111B5,0 МГц

НАЗНАЧЕНИЕ:

- селекция сигналов в тракте промежуточных частот приемников  систем связи.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- избирательность более 45-50 дБ в широком диапазоне частот;

- высокая температурная стабильность в широком интервале рабочих

температур от - 55 ОC до + 85 ОС;

- планарные керамические корпуса SMD13,3x6,5x1,8 мм для монтажа на

поверхность.

### 1. Основные электрические параметры фильтра ФП-65 111B5,0 МГц при 25 ОС

| Параметр | Ед. | Обозн. | Спецификация | Тип. ФП-65 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. | Макс. |  |
| Средняя частота фильтра | МГц | F0 | 110,5 | 111,5 | 111 |
| Вносимые потери в полосе пропускания | дБ | IL | - | 22,0 | 20,8 |
| Полоса пропускания по уровню –1 дБ | МГц | BW1 | 4,7 | - | 5,0 |
| Полоса пропускания по уровню –3 дБ | МГц | BW3 | - | - | 5,5 |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот от 109 МГц до 113 МГц | дБ | AR | - | 1,0 | 0,4 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе частот от 109 МГц до 113 МГц | нс | GDV | - | 80,0 | 63 |
| Полоса пропускания по уровню –40 дБ | МГц | BW40 | - | 8,0 | 7,6 |
| Относительное затухание в диапазоне частот: от 10 МГц до 105 МГц от 117 МГц до 450 МГц | дБ | UR | 40 40 | - - | 50 50 |
| Сопротивления нагрузки и генератора | Ом | RL/RS | 45 | 55 | 50 |
| Температурный коэффициент частоты | ТКЧ | ppm/ oC2 | - | - | -0,03 |
| Рабочая температура | oC | Т | –60оС | +85оС | от –60оС до +85оС |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-65 111B5,0 МГц в корпусе SMD13,3x6,5x1,8 мм , M3-12991-R, Sumitomo Metal (SMI), Япония

RS  =  RL  =  50  Ом;

L11 = 47 нГн;		L12 = 220 нГн;

L21 = 220 нГн;	L22 = 33 нГн.

1. Вход: (11); выход: (5).

2. Знак (() располагается на крышке напротив "ключевой" контактной площадки (4).

3. Конкретные номиналы L элементов согласующих цепей зависят от паразитных емкостей и индуктивностей в печатной плате измерительного устройства или аппаратуры Заказчика. Дискретные значения номиналов элементов цепей подбираются при регулировке фильтра в аппаратуре Заказчика.

4. Вносимые потери фильтра зависят от добротности катушек индуктивности согласующих цепей, которая должна быть не хуже Q=40-60.

Для справок:	при Q=60 дополнительные потери IL=0,5 дБ;

при Q=40 дополнительные потери IL=0,8 дБ.

5. Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(65-75) дБ.

3. Измеренные  частотные характеристики фильтра ФП-65 111B5,0 МГц

|S21|, dB

а

GDT, nsec

б

|S21|, dB

в

|S21|, dB

г

Imp, dB

д

Измеренные  частотные  характеристики фильтра  ФП-65 111B5,0 МГц:

а - |S21| в полосе пропускания (F0=111 МГц; BW1=5,0 МГц; BW3=5,54 МГц;

IL=20,8 дБ; AR=0,4 дБ в полосе частот F0(2 МГц);

б - ГВЗ в полосе пропускания (GDV=63 нсек в полосе F0(2 МГц);

в - |S21 в полосе частот 101-121 МГц (BW40=7,6 МГц);

г - |S21| в полосе частот 50-450 МГц (UR=50 дБ в полосе от 50 МГц до 105 МГц и от 117 МГц до 450 МГц);

д - импульсная характеристика (TTS= - 47 дБ).

## Режим:	50/50 Ом  с цепями согласования L11 L12+L21 L22.

Корпус:	SMD 13,3 x 6,5 x 1,8 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= -0,03 ppm/0C2 .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

TTS	-	относительный уровень сигнала тройного прохождения;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP-065 111В5 TB0858R ADD

13-04-07