|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП- 109 494B80 МГц

1. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП- 109 494B80 МГц с согласованием в корпусе SMD 5,0x5,0x1,7 мм, KD-V99902,  KYOCERA, Япония

RS  =  RL  =  50  Ом

L1 = 2,8 нГн, C1 = 13 пФ; L2 = 3,0 нГн, C2 = 12 пФ.

1. Вход: (1); выход: (5).

2. Особенности монтажа

Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

2. Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП- 109 494B80 МГц

|S21|, dB; GDT, ns

а

|S21|, dB

б

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП- 109 494B80 МГц:

а - |S21| АЧХ и ГВЗ в полосе пропускания (F0 = 494 МГц; BW1 = 80,0 МГц; BW3 = 84,0 МГц; IL=11,5 дБ; AR = 0,5 дБ; GDV = 20 нсек в полосе частот (F0  ( 37,5 МГц ));

б – |S21| в полосе частот 344 - 644 МГц ( BW40 = 90 МГц; UR= 55 дБ).

Режим:	50/50 Ом, с согласованием L1C1 + L2C2..

Корпус:	SMD 5,0 x 5,0 x 1,7 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ = -78 ppm/0C .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP-109 494B80 TB0420A ADD

16-03-11