|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-110 604В110 МГц

### 1. Основные электрические параметры фильтра  ФП-110 при 25 ОС

| Параметры | Е д. | Обозн. | Спецификация Мин. Макс. | Тип. ФП-110 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная частота | МГц | F0 | - | - | 604,0 |
| Вносимые потери | дБ | IL | - | 25,0 | 25,4 |
| Полоса пропускания по уровню -1 дБ | МГц | BW1 | 110,0 | - | 110,9 |
| Полоса пропускания по уровню -3 дБ | МГц | BW3 | - | - | 122,9 |
| Полоса пропускания по уровню -40 дБ | МГц | BW40 | - | 179,0 | 169,4 |
| Неравномерность АЧХ в полосе пропускания | дБ | AR | - | 0,8 | 0,7 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе пропускания | нсек | GDV | - | 20,0 | 6,0 |
| Затухание в полосе заграждения | дБ | UR | 45 | - | 50 |
| Рабочая температура | оС |  | 0 | 50 | 23 |
| Сопротивления генератора и нагрузки | Ом | RS/RL | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Температурный коэффициент | ppm/ 0C | TCD | - | - | -76 |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-110 604В110 МГц

в корпусе SMD 7,0x5,0x1,8 мм , M3-12991-R, Sumitomo Metal (SMI), Япония

RS  =  RL  =  50  Ом

1. Вход: (4); выход: (10).

2. Особенности монтажа

Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

Для этого входную и выходную "земли" платы целесообразно разделить: входные "земли" разместить на лицевой стороне платы, выходные - на обратной стороне платы или выполнить поперечный паз в металлизации, если входные и выходные "земли" размещены на одной стороне платы. При этом металлизацию на лицевой и обратной стороне платы следует соединить между собой через сквозные металлизированные отверстия или перемычки.

3. Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-110 604В110 МГц

|S21|, dB

а

GDT, nsec

б

SWR

в

|S21|, dB

г

|S21|, dB

д

Imp, dB

е

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-110 604В110 МГц:

а - |S21| АЧХ в полосе пропускания  (F0=604 МГц, BW1=110,9 МГц, BW3=122,9 МГц ,IL=25,4 дБ, AR=0,7 дБ в полосе F0± 43 МГц);

б – ГВЗ в полосе пропускания (GDV=6 нс в полосе F0± 43 МГц);

в – КСВ в полосе пропускания;

г - |S21| полосе частот 350-850 МГц (BW40=169,4 МГц);

д – |S21| полосе частот 50-1000 Мгц (UR=50 дБ);

е - импульсная характеристика.

Режим:	50/50 Ом без согласования.

Корпус:	SMD 7.0x5.0x1.8 mm.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= -76 ppm/0C .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP-110 604В110 ADD

18-03-11