|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-121 157В23 МГц

### Основные электрические параметры фильтра ФП-121 157В23 МГц  при 20ОС

| Параметры | Е д. | Обозн. | Спецификация | Тип. ФП-121 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. | Макс. |  |
| Центральная частота | МГц | F0 | 157,5 | 158,1 | 157,8 |
| Вносимые потери | дБ | IL | - | 23 | 21 |
| Полоса пропускания по уровню -1 дБ | МГц | BW1 | 23,0 | - | 24,4 |
| Полоса пропускания по уровню -3 дБ | МГц | BW3 | 25,0 | - | 25,8 |
| Полоса пропускания по уровню -40 дБ | МГц | BW40 | - | 40,0 | 32,5 |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот (F0 ( 8 МГц ) | дБ | AR | - | 1,0 | 0,5 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе частот (F0 ( 8 МГц ) | нсек | GDV | - | 30 | 23 |
| Затухание в полосе заграждения | дБ | UR | 50 | - | 55 |
| Рабочая температура | оС |  | -50 | 70 | 25 |
| Сопротивления генератора и нагрузки | Ом | RS/RL | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Температурный коэффициент частоты | ppm/ 0C | TCF | - | - 78 | -78 |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-121 157В23 МГц

в корпусе SMD 13,3x6,5x2,0 мм, KD-V99J63,  KYOCERA , Япония

RS  =  RL  =  50  Ом .

1. Вход: (g); выход: (a).

2. Знак (() располагается на крышке напротив "ключевой" контактной площадки (n).

3. Особенности монтажа

Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(65-70) дБ.

Для этого входную и выходную "земли" платы целесообразно разделить: входные "земли" разместить на лицевой стороне платы, выходные - на обратной стороне платы или выполнить поперечный паз в металлизации, если входные и выходные "земли" размещены на одной стороне платы. При этом металлизацию на лицевой и обратной стороне платы следует соединить между собой через сквозные металлизированные отверстия или перемычки.

2. Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-121 157В23 МГц

|S21|, dB

а

GDT, nsec

б

|S21|, dB

в

|S21|, dB

г

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-121 157В23 МГц :

а - |S21| АЧХ в полосе пропускания (F0 = 157,6  МГц; BW1 = 24,4 МГц; BW3 = 25,8 МГц;  IL=21 дБ; AR = 0,5 дБ);

б – ГВЗ в полосе пропускания GDV = 23 нсек в полосе частот (F0  ( 8 МГц );

в – |S21| в полосе частот 107 – 207 МГц  ( BW40 = 32,5 МГц; UR=55 дБ);

г – |S21| в полосе частот 50,0 – 550 МГц

Режим:	50/50 Ом без согласования.

Корпус:	SMD 13,3 x 6,5 x 2,0 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= -78 ppm/0C .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP-121 157В23 TB0653R ADD

12-06-12