|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ  ФИЛЬТР  на  ПАВ  ФП-160 140B54,5  МГц

НАЗНАЧЕНИЕ:

- селекция сигналов в тракте промежуточных частот приемников  систем связи.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- малые вносимые потери;

- избирательность более 45-50 дБ в широком диапазоне частот;

- широкий интервал рабочих температур от - 55 ОC до + 85 ОС;

- планарные керамические корпуса для монтажа на поверхность.

### 1. Основные электрические параметры фильтра  ФП-160 при 25 ОС

| Параметр | Ед. | Обозн. | Спецификация | Тип. ФП-160 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. | Макс. |  |
| Средняя частота фильтра | МГц | F0 | 139,5 | 140,5 | 140 |
| Вносимые потери в полосе пропускания | дБ | IL | - | 26,0 | 21,2 |
| Полоса пропускания по уровню –1 дБ | МГц | BW1 | 50,0 | - | 54,2 |
| Полоса пропускания по уровню –3 дБ | МГц | BW3 | 51,0 | - | 56,5 |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот от 115 МГц до 165 МГц | дБ | AR | - | 0,8 | 0,8 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе частот от 115 МГц до 165 МГц | нс | GDV | - | 20,0 | 10,0 |
| Линейность фазы в полосе частот от 115 МГц до 165 МГц | град | AR | - | 10,0 | 3,0 |
| Полоса пропускания по уровню –40 дБ | МГц | BW40 | - | 90,0 | 65,9 |
| Относительное затухание в диапазоне частот: от 50 МГц до 90 МГц от 190 МГц до 280 МГц | дБ | UR | 45 40 | - - | 48 42 |
| Сопротивления нагрузки и генератора | Ом | RL/RS | 45 | 55 | 50 |
| Температурный коэффициент частоты | ТКЧ | ppm/ oC | - | -90 | -90 |
| Рабочая температура | oC | Т | –60оС | +65оС | от –60оС до +65оС |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-160 (140B54,5 v4) в корпусе SMD 7,0x5,0x1,7мм, IRK12F2-6320B-C, NTK Technical Ceramic, Япония

RS  =  RL  =  50  Ом

1. Вход: (4); выход: (10).

2. Знак (() располагается на крышке напротив "ключевой" контактной площадки (9).

3. Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

3. Измеренные  частотные характеристики фильтра ФП-160 (140B54,5 v4)

|S21|, dB

а

GDT, nsec

б

Phase, grad

в

|S21|, dB

г

|S21|, dB

д

Измеренные  частотные  характеристики фильтра  ФП-160 (140B54,5 v4):

а - |S21| в полосе пропускания (F0=140 МГц; BW1=54,2 МГц; BW3=56,5 МГц;

IL=21,2 дБ; AR=0,8 дБ в полосе частот F0(25 МГц);

б - ГВЗ в полосе пропускания (GDV=10 нсек в полосе F0(25 МГц);

в - ФЧХ в полосе пропускания (((=3 град в полосе F0(25 МГц);

г - |S21| в полосе частот 90-190 МГц (BW40 = 65,9 МГц);

д - |S21| в полосе частот 10-510 МГц (UR=48 дБ в полосе от 50 МГц до 100 МГц и UR=48 дБ в полосе от 185 МГц до 510 МГц).

## Режим:	50/50 Ом  с цепями согласования L1+L2.

Корпус:	SMD 7,0x5,0x1,7мм.

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

((	-	линейность ФЧХ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

140В54,5v4Ad

14-04-06