|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-163 350B240 МГц

### 1. Основные электрические параметры фильтра  ФП-163 при 25 ОС

| Параметры | Е д. | Обозн. | Спецификация Мин. Макс. | Тип. ФП-163 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная частота | МГц | F0 | 345 | 355 | 352,9 |
| Вносимые потери | дБ | IL | - | 35 | 31,0 |
| Полоса пропускания по уровню -1 дБ | МГц | BW1 | - | - | 240 |
| Полоса пропускания по уровню -3 дБ | МГц | BW3 | 255 | - | 271,7 |
| Полоса пропускания по уровню -30 дБ | МГц | BW30 | - | 280 | 296 |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот (F0 ( 120 МГц ) | дБ | AR | - | 1,5 | 0,9 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе частот (F0 ( 120 МГц ) | нсек | GDV | - | 20 | 10 |
| Гарантированное затухание в полосе заграждения 50 - 200 МГц 500 -700 МГц | дБ | UR | 30 30 | - - | 36 30 |
| Рабочая температура | оС |  | -55 | 85 | 25 |
| Сопротивления генератора и нагрузки | Ом | RS/RL | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Температурный коэффициент | ppm/ 0C | TCD | - | - 90 | -90 |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-163 350B240 МГц в корпусе SMD 7,0x5,0x1,7 мм, IRK 12F2-6320D,  NTK Technical Ceramics, Япония

RS  =  RL  =  50  Ом

L1 = 28 нГн, C1 = 2,8 пФ; L2 = 32 нГн, C2 = 2,8 пФ.

1. Вход: (4); выход: (10).

2. Особенности монтажа

Конкретные номиналы L элементов согласующих цепей зависят от паразитных емкостей и индуктивностей в печатной плате измерительного устройства поставщика или плате аппаратуры Заказчика. Дискретные значения номиналов элементов цепей подбираются при регулировке фильтра в аппаратуре Заказчика.

3. Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

3. Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-408 70B0,8 МГц

|S21|, dB;

а

GDT, nsec

б

|S21|, dB

в

|S21|, dB

г

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-163 350B240 МГц:

а - |S21| АЧХ и ГВЗ в полосе пропускания (F0 = 350 МГц; BW1 = 240 МГц; BW3 = 271,7 МГц;  IL=31,0 дБ; AR = 0,9 дБ в полосе частот (F0  ( 120 МГц );

б – ГВЗ в полосе пропускания (GDV = 9 нсек в полосе частот (F0  ( 120 МГц ));

в – |S21| в полосе частот 100 – 600 МГц ( BW30 = 296 МГц; UR=34 дБ);

г – |S21| в полосе частот 50 – 1050 МГц .

Режим:	50/50 Ом с согласующими цепями L1С1+L2С2.

Корпус:	SMD 7,0 x 5,0 x 1,7 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= -90 ppm/0C .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP-163 350B240 ADD

24-05-11