|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-329 137,15B5,78 МГц

### Основные электрические параметры фильтра при 25 ОС

| Параметры | Е д. | Обозн. | Спецификация Мин. Макс. | Тип. ФП-329 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная частота | МГц | F0 | - | - | 137,17 |
| Вносимые потери | дБ | IL | - | 26,0 | 24,9 |
| Полоса пропускания по уровню -1 дБ | МГц | BW1 | 5,7 | - | 5,8 |
| Полоса пропускания по уровню -3 дБ | МГц | BW3 | - | - | 6,2 |
| Полоса пропускания по уровню -40 дБ | МГц | BW40 | - | - | 7,4 |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот (F0 ( 2 МГц ) | дБ | AR | - | 1,0 | 0,35 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе частот (F0 ( 2 МГц ) | нсек | GDV | - | 45 | 42 |
| Затухание в полосе заграждения | дБ | UR | 40 | - | 40 |
| Рабочая температура | оС |  | -40 | 55 | 25 |
| Сопротивления генератора и нагрузки | Ом | RS/RL | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Температурный коэффициент | ppm/ 0C2 | TCD | - | - 0,04 | -0,04 |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-329 137,15B5,78 МГц

в корпусе 19,5 x 14,5 x 13,0 мм, 151.15-8 ПАЯО.487.001 ТУ завод “Марс”, Торжок

RS  =  RL  =  50  Ом

L1 = 190 нГ, С1 = 30 пФ; L2 = 170 нГ, С2 = 32 пФ

1. Вход: (1); выход: (8).

2. Знак (() располагается на крышке напротив "ключевой" контактной площадки (1).

3. Особенности монтажа

Конкретный номинал L элемента согласующей цепи зависят от паразитных емкостей и индуктивностей в печатной плате измерительного устройства.

Вносимые потери фильтра зависят от добротности катушек индуктивности согласующих цепей, которая должна быть не хуже Q=40-60 (при Q=60 дополнительные потери IL=0,5 дБ; при Q=40 дополнительные потери IL=0,8 дБ).

4. Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя.

2. Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-329 137,15B5,78  МГц

|S21|, dB

а

GDT, nsec

б

|S21|, dB

в

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-329 137,15B5,78 МГц :

а - |S21| АЧХ в полосе пропускания (F0 = 137,17 МГц; BW1 = 5,79 МГц; BW3 = 6,2 МГц;  IL=24,8 дБ; AR = 0,35 дБ);

б – ГВЗ в полосе пропускания GDV = 42 нсек в полосе частот (F0  ( 2 МГц ));

в – |S21| в полосе частот 117,15 – 157,15 МГц  (BW40 = 7,368 МГц; UR=47 дБ);

Режим:	50/50 Ом с согласующими цепями L1С1+L2C2.

Корпус:	19,5 x 14,5 x 13,0 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= -0,04 ppm/0C2 .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP-329 137.15B5.78 ADD

04-03-11