|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ  ФИЛЬТР  на  ПАВ  ФП-331 500B43,0  МГц

НАЗНАЧЕНИЕ : формирование спектра цифровых модемов .

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА :

- малые пульсации группового времени запаздывания  ;

- избирательность более 50-55 дБ в широком диапазоне частот ;

- широкий интервал рабочих температур от - 55 ОC до + 85 ОС ;

- отсутствие цепей согласования с 50- омным трактом ;

- планарные керамические корпуса для монтажа на поверхность.

### 1. Основные электрические параметры фильтра  ФП-331 при 25 ОС

| Параметр | Ед. | Обозн. | Спецификация | Тип. ФП-331 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. | Макс. |  |
| Средняя частота фильтра | МГц | F0 | 499 | 501 | 500,2 |
| Вносимые потери в полосе пропускания | дБ | IL | - | 30,0 | 20,3 |
| Полоса пропускания по уровню –1 дБ | МГц | BW1 | 36,0 | - | 43,0 |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот от 482 МГц до 518 МГц | дБ | AR | - | 0,6 | 0,4 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе частот от 482 МГц до 518 МГц | нс | GDV | - | 25,0 | 10,0 |
| Полоса пропускания по уровню –40 дБ | МГц | BW40 | - | 64,0 | 61,4 |
| Относительное затухание в диапазоне частот: от 100 МГц до 462 МГц от 538 МГц до 700 МГц | дБ | UR | 45 45 | - - | 53 56 |
| Сопротивления нагрузки и генератора | Ом | RL/RS | 45 | 55 | 50 |
| Температурный коэффициент частоты | ТКЧ | ppm/ oC | - | -78 | -78 |
| Рабочая температура | oC | Т | –60оС | +65оС | от –60оС до +65оС |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-331 (500B43,0 v4) в корпусе SMD 7,0x5,0x1,7мм, IRK12F2-6320B-C, NTK Technical Ceramic, Япония

RS  =  RL  =  50  Ом

1. Вход: (4); выход: (10).

2. Знак (() располагается на крышке напротив "ключевой" контактной площадки (9).

3. Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

3. Измеренные  частотные характеристики фильтра ФП-331 (500B43,0 v4)

|S21|, dB

а

GDT, nsec

б

|S21|, dB

в

|S21|, dB

г

Imp, dB

д

Измеренные  частотные  характеристики фильтра  ФП-331 (500B43,0 v4):

а - |S21| в полосе пропускания (F0=500,2 МГц; BW1=43,0 МГц; IL=20,3 дБ;

AR=0,4 дБ в полосе частот F0(18 МГц);

б - ГВЗ в полосе пропускания (GDV=10 нсек в полосе F0(18 МГц);

в - |S21| в полосе частот 450-550 МГц (BW40=61,37 МГц);

г - |S21| в полосе частот 50-1200 МГц (UR=53 дБ в интервале 100-1500 МГц, паразитный отклик -45 дБ на частоте 2 F0=1000 МГц).

д - импульсная характеристика (TTS=-27 дБ).

## Режим:	50/50 Ом без цепей согласования.

Корпус:	SMD 7,0 x 5,0 x 1,7 мм.

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

TTS	-	относительный уровень сигнала тройного прохождения;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

500В43,0v4Ad

14-04-06