|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-335 495В56 МГц

### 1. Основные электрические параметры фильтра  ФП-335 495В56 МГц  при 20 ОС

| Параметры | Е д. | Обозн. | Спецификация | Тип. ФП-335 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. | Макс. |  |
| Центральная частота | МГц | F0 | 494,0 | 496,0 | 494,6 |
| Вносимые потери | дБ | IL | - | 21,0 | 19,2 |
| Полоса пропускания по уровню -3 дБ | МГц | BW3 | 46,0 | - | 56,34 |
| Полоса пропускания по уровню -40 дБ | МГц | BW40 | - | 138,0 | 78,77 |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот (F0 ( 20,0 МГц) | дБ | AR | - | 1,0 | 0,7 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе частот (F0 ( 20,0 МГц) | нсек | GDV | - | 25 | 8 |
| Затухание в полосе 100-420 МГц | дБ | UR1 | 45 | - | 58 |
| Затухание в полосе 570-1200 МГц | дБ | UR2 | 45 | - | 45 |
| Сопротивления генератора и нагрузки | Ом | RS/RL | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Температурный коэффициент | ppm/ °C | TCD | - | -76 | -76 |

1. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-335 495В56 МГц в корпусе

SMD 7,0x5,0x1,7 мм, IRK 12F2-6320B-C, NTK Technical Ceramics, Япония

Сопротивление генератора:  RS = 50  Ом

Сопротивление нагрузки:      RL = 50  Ом

Согласующие цепи :                L1 = 15 нГ , L2 = 15 нГ.

Вход: (4); выход: (10).

Знак (() располагается на крышке напротив "ключевой" контактной площадки (9).

Особенности монтажа :

Тип LC элементов: чипы для поверхностного монтажа (SMD).

Рекомендуемые производители SMD индуктивностей:

NEOSID, Германия - Q=60; MURATA, Япония - Q=40.

Конкретные номиналы LC элементов зависят от паразитных емкостей и индуктивностей в печатной плате измерительного устройства или аппаратуры Заказчика. Дискретные значения номиналов элементов подбираются один раз при первой регулировке фильтра в аппаратуре. Вносимые потери фильтра зависят от добротности катушек индуктивности согласующих цепей, которая должна быть не хуже Q=40-60.

Для справок:

-при Q=60 дополнительные потери IL=0,5 дБ;

-при Q=40 дополнительные потери IL=0,8 дБ.

Для получения требуемой избирательности фильтра в соответствии с ТЗ, необходимо обеспечить в печатной плате аппаратуры электро-магнитную развязку между входом и выходом не хуже 65-70 дБ.

2. Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-335 495В56 МГц

|S21|, dB

2    1.0 dB/div			S21                              log  MAG

(    0.0000 dB			REF    -19.02 dB

CENTER    0.495000000 GHz			SPAN    0.100000000 GHz

а

GDT, nsec

3    10.0 ns/div				S21                              -((/((

(    -4.3043 ns				REF    -9.86 ns

CENTER    0.495000000 GHz			SPAN    0.100000000 GHz

б

|S21|, dB

2    10.0 dB/div			S21                              log  MAG

(    0.0000 dB			REF    -19.02 dB

CENTER    0.495000000 GHz			SPAN    0.200000000 GHz

в

|S21|, dB

1    10.0 dB/div				S21                             log  MAG

(  -19.033 dB				REF    -19.03 dB

START      0.100000000 GHz			STOP    1.200000000 GHz

г

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-335 495В56 МГц : :

а – |S21| АЧХ в полосе пропускания (F0 = 494,6 МГц; BW1 = 51 МГц;

BW3 = 56,34 МГц;  IL=19,02 дБ; AR = 0,7 дБ в полосе частот F0  ( 20,0 МГц ;

б-   ГВЗ в полосе пропускания (GDV = 8 нсек в полосе частот F0  ( 20,0 МГц ;

в – |S21| в полосе частот 395 – 595 МГц  (BW40 = 78,77 МГц; UR=40-45 дБ);

г - |S21| в полосе частот 100 – 1200 МГц  (UR=45 дБ)

Режим:	50/50 Ом с согласующими цепями L1+L2.

Корпус:	SMD 7,0 x 5,0 x1,7 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= -76 ppm/0C .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP-335 495В56 ADD

30-03-12