|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-387 85,38B1,25 МГц

### Основные электрические параметры фильтра ФП-387 85,38B1,25 МГц при 25 ОС

| Параметры | Е д. | Обозн. | Спецификация. | Тип. ФП-387 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. | Макс |  |
| Центральная частота | МГц | F0 | - | - | 85,38 |
| Вносимые потери | дБ | IL | - | 13 | 10 |
| Полоса пропускания по уровню -1 дБ | МГц | BW1 | 0,8 | - | 0,92 |
| Полоса пропускания по уровню -3 дБ | МГц | BW3 | 1,1 | - | 1,3 |
| Полоса пропускания по уровню -30 дБ | МГц | BW30 | - | 2,2 | 1,7 |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот (F0 ( 0,3 МГц ) | дБ | AR | - | 1,0 | 0,3 |
| Нелинейность ФЧХ в полосе частот (F0 ( 0,3 МГц) | град | Phase | - | - | 2,0 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе частот (F0 ( МГц ) | нсек | GDV | - | - | 115 |
| КСВ на частоте F0 | - | SWR | - | - | 1,72 |
| Затухание в полосе заграждения | дБ | UR | 30 | - | 30 |
| Рабочая температура | оС |  | -55 | 85 | 25 |
| Сопротивления генератора и нагрузки | Ом | RS/RL | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Температурный коэффициент | ppm/ 0C2 | TCD | - | - 0,04 | -0,04 |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-387 85,38B1,25 МГц

в корпусе SMD 9,1x4,8x1,6 мм , KD-V93742, KYOCERA , Япония

RS  =  RL  =  50  Ом

L1 = 470 нГн, Q = 60, C1 = 82 пФ; L2 = 420 нГн, Q = 40, C2 = 91 пФ

1. Вход: (9); выход: (4).

2. Знак (() располагается на крышке напротив "ключевой" контактной площадки (1).

3. Особенности монтажа

Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

Для этого входную и выходную "земли" платы целесообразно разделить: входные "земли" разместить на лицевой стороне платы, выходные - на обратной стороне платы или выполнить поперечный паз в металлизации, если входные и выходные "земли" размещены на одной стороне платы. При этом металлизацию на лицевой и обратной стороне платы следует соединить между собой через сквозные металлизированные отверстия или перемычки.

2. Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-387 85,38B1,25 МГц

|S21|, dB

а

GDT, nsec

б

Phase, degr

в

SWR

г

|S21|, dB

д

|S21|, dB

е

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-387 85,38B1,25 МГц :

а - |S21| АЧХ в полосе пропускания (F0 = 85,38 МГц; BW1 = 0,92 МГц; BW3 = 1,3 МГц;  IL=10 дБ; AR = 0,3 дБ в полосе в полосе частот  F0  ( 0,3 МГц);

б – ГВЗ в полосе пропускания GDV = 115 нсек в полосе частот (F0  ( 0,3  МГц ));

в – ФЧХ в полосе пропускания (нелинейность ФЧХ = 2,0 град. в полосе частот F0  ( 0,3 МГц);

г – КСВ в полосе пропускания (SWR = 1,73 на частоте F0 = 85,38 МГц);

д – |S21| в полосе частот 80,38 – 90,38 МГц  (BW30 = 1,7 МГц ; UR=30 дБ);

е – |S21| в полосе частот 60,38 – 110,38 МГц (UR=50-70 дБ)

Режим:	50/50 Ом с согласующими цепями L1С1+L2С2.

Корпус:	SMD 9,1 x 4,8 x 1,6 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= -78 ppm/0C .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP-387 85.38B1.25 TB0526F ADD

04-03-11