|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-422 86B23 МГц

### 1. Основные электрические параметры фильтра  ФП-422 при 25 ОС

| Параметры | Е д. | Обозн. | Спецификация Мин. Макс. | Тип. ФП-422 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная частота | МГц | F0 | 85,3 | 86,7 | 86 |
| Вносимые потери | дБ | IL | - | 15,0 | 13,1 |
| Полоса пропускания по уровню -1 дБ | МГц | BW1 | 20,0 | - | 23 |
| Полоса пропускания по уровню -3 дБ | МГц | BW3 | - | - | 24,3 |
| Полоса пропускания по уровню -40 дБ | МГц | BW40 | - | 35,0 | 30,5 |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот 70% от BW3 (F0 ( 8,5 МГц ) | дБ | AR | - | 0,5 | 0,3 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе частот 70% от BW3 (F0 ( 8,5 МГц ) | нсек | GDV | - | 30 | 12 |
| Время задержки | мксек |  | - | - | 0,84 |
| Затухание в полосе заграждения | дБ | UR | 40 | - | 50 |
| Рабочая температура | оС |  | -55 | 85 | 25 |
| Сопротивления генератора и нагрузки | Ом | RS/RL | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Температурный коэффициент | ppm/ 0C | TCD | - | - | -90 |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-422 86B23 МГц

в корпусе SMD 13,3x6,5x2,0 мм , KD-V99J63, KYOCERA, Япония

RS  =  RL  =  50  Ом

L1 = 110 нГн; C1 = 47 пФ; L2 = 82 нГн; Q = 60.

1. Вход: (g); выход: (a).

2. Особенности монтажа

Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

Для этого входную и выходную "земли" платы целесообразно разделить: входные "земли" разместить на лицевой стороне платы, выходные - на обратной стороне платы или выполнить поперечный паз в металлизации, если входные и выходные "земли" размещены на одной стороне платы. При этом металлизацию на лицевой и обратной стороне платы следует соединить между собой через сквозные металлизированные отверстия или перемычки.

3. Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-422 86B23 МГц

|S21|, dB

а

GDT, nsec

б

|S21|, dB

в

|S21|, dB

г

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-422 86B23 МГц:

а - |S21| в полосе пропускания (F0 = 86 МГц; BW1 = 23,0 МГц; BW3 = 24,3 МГц;  IL=13,1 дБ; AR = 0,6 дБ в полосе частот 70% от BW3 (F0 ( 8,5 МГц ));

б - ГВЗ в полосе пропускания - (GDV = 15 нсек в полосе частот 70% от BW3

(F0 ( 8,5 МГц ));

в - |S21| в полосе частот 36 - 136 МГц  ( BW40 = 30,5 МГц; UR=50 дБ);

г - |S21|  в полосе частот 20 - 420 МГц.

Режим:	50/50 Ом с согласованием L1С1 + L2.

Корпус:	SMD 13,3x6,5x2,0 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= - ppm/0C .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP-422 86B23 ADD

30-03-11