|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-428К 140B3,9 МГц

### 1. Основные электрические параметры фильтра  ФП-428К при 25 ОС

| Параметры | Е д. | Обозн. | Спецификация Мин. Макс. | Тип. ФП-428К |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная частота | МГц | F0 | 139,8 | 140,2 | 139,9 |
| Вносимые потери | дБ | IL | - | 25 | 21,7 |
| Полоса пропускания по уровню -1 дБ | МГц | BW1 | 3,7 | - | 3,9 |
| Полоса пропускания по уровню -3 дБ | МГц | BW3 | 4,0 | - | 4,2 |
| Полоса пропускания по уровню -40 дБ | МГц | BW40 | - | 5,6 | 5,6 |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот F0 ( 1,8 МГц | дБ | AR | - | 0,7 | 0,2 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе частот F0 ( 1,8 МГц | нсек | GDV | - | 120 | 50 |
| Нелинейность ФЧХ в полосе частот F0 ( 1,8 МГц | град | Phase | - | 5 | 3 |
| Затухание в полосе заграждения От 10 до 130 МГц От 150 до 420 МГц | дБ | UR | 45 45 | - - | 55 49 |
| Рабочая температура | оС |  | -55 | 85 | 25 |
| Сопротивления генератора и нагрузки | Ом | RS/RL | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Температурный коэффициент | ppm/ 0C2 | TCD | - | - | -0,03 |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-428К 140B3,9 МГц

в корпусе SMD 19,0х6,5х2,0 мм, KD-V95B52, KYOCERA, Япония

RS  =  RL  =  50  Ом

L1 = 140 нГн; Q = 60; C1 = 24 пФ; L2 = 140 нГн; Q = 60; C2 = 24 пФ

1. Вход: (A); выход: (F).

2. Особенности монтажа

Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

Для этого входную и выходную "земли" платы целесообразно разделить: входные "земли" разместить на лицевой стороне платы, выходные - на обратной стороне платы или выполнить поперечный паз в металлизации, если входные и выходные "земли" размещены на одной стороне платы. При этом металлизацию на лицевой и обратной стороне платы следует соединить между собой через сквозные металлизированные отверстия или перемычки.

3. Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-428К 140B3,9 МГц

|S21|, dB

а

GDT, nsec

б

Phase, degr.

в

|S21|, dB

г

|S21|, dB

д

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-428К 140B3,9 МГц:

а - |S21| АЧХ в полосе пропускания (F0 = 139,9 МГц; BW1 = 3,9 МГц; BW3 = 4,2 МГц;  IL=21,7 дБ; AR = 0,2 дБ в полосе частот F0 ( 1,8 МГц);

б - ГВЗ в полосе пропускания (GDV = 50 нсек в полосе частот F0 ( 1,8 МГц);

в - ФЧХ в полосе пропускания (нелинейность ФЧХ = 3,0 град. в полосе F0 ( 1,8 МГц);

г - |S21| в полосе частот 135 - 145 МГц  ( BW40 = 5,6 МГц; UR=49 дБ);

д - |S21| в полосе частот 10 - 410 МГц  (UR = 55 дБ в интервале 10 - 120 МГц и UR = 49 дБ в интервале  150 - 410 МГц).

Режим:	50/50 Ом с согласованием L1C1+L2C2 .

Корпус:	SMD 19,0 х 6,5 х 2,0 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= -0,03 ppm/0C2 .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP-428К 140B3.9 ADD

21-03-11