|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП -434 140B10 МГц

1. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-434 140B10 МГц

в корпусе SMD 13,3x6,5x2,0 мм, KD-V99J63, KYOCERA ,  Япония

RS  =  RL  =  50  Ом

L1 = 82 нГн, Q = 60, С1 = 33 пФ; L2 = 56 нГн, Q = 60.

1. Вход: (K); выход: (E).

2. Особенности монтажа

Конкретные номиналы L элементов согласующих цепей зависят от паразитных емкостей и индуктивностей в печатной плате измерительного устройства поставщика или плате аппаратуры Заказчика. Дискретные значения номиналов элементов цепей подбираются при регулировке фильтра в аппаратуре Заказчика.

3. Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

2. Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-434 140B10 МГц

|S21|, dB; GDT, nsec

а

|S21|, dB

б

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП- 434 140B10 МГц:

а - |S21| АЧХ и ГВЗ в полосе пропускания (F0 = 140 МГц; BW1 = 8,7 МГц; BW3 = 9,9 МГц;  IL=10,5 дБ; AR = 0,5 дБ; GDV = 60 нсек в полосе частот (F0  ( 3,6 МГц );

б – |S21| в полосе частот 115 – 165 МГц  ( BW40 = 14,5 МГц; UR = 40 дБ);

Режим:	50/50 Ом с согласующими цепями L1 С1+L2.

Корпус:	SMD 13,3 x 6,5 x 2,0 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= -94 ppm/0C .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP-434 140B10 TB0203A ADD

13-02-11