|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-445  140В12  МГц

НАЗНАЧЕНИЕ:

- селекция сигналов в тракте промежуточных частот приемников систем связи .

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- уменьшенные вносимые потери 9,0-9,5 дБ ;

- избирательность более 48-55 дБ в широком диапазоне частот;

- умеренная температурная стабильность ;

- широкий интервал рабочих  температур от - 60 ОC до + 85 ОС;

- планарные керамические корпуса SMD 13,0x6,5x2,0 мм для монтажа на

поверхность.

1.Основные электрические параметры фильтра  ФП-445 140B12 МГц при 20 ОС

| Параметры | Ед. | Обозн. | Спецификация | Тип. ФП-445 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. | Макс. |  |
| Номинальная частота | МГц | F0 | 139,8 | 140,2 | 140,0 |
| Вносимые потери | дБ | IL | - | 10,0 | 9,1 |
| Полоса пропускания по уровню -1 дБ | МГц | BW1 | 10,0 | - | 12,2 |
| Полоса пропускания по уровню -3 дБ | МГц | BW3 | 12,0 | - | 14,4 |
| Полоса пропускания по уровню -40 дБ | МГц | BW40 | - | 26,0 | 24,3 |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот F0 ( 4 МГц | дБ | AR | - | 0,5 | 0,3 |
| Пульсации ГВЗ в полосе частот F0 ( 4 МГц | нсек | GDV | - | 60 | 40 |
| Затухание в полосах заграждения : - от 25 МГц до 125 МГц - от 165 МГц до 550 МГц | дБ | UR | 40 40 | - - | 50-55 45-60 |
| Рабочая температура | оС |  | -60 | +85 | +20 |
| Температурный коэффициент частоты | ppm/ 0C | TCF | - | -94 | -90 |
| Сопротивление генератора и нагрузки | Ом | RS/RL | 50 | 50 | 50 |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-445 140В12 МГц

в корпусе SMD 13,3x6,5x2,0 мм , KD-V99377 , KYOСERA , Япония

2.1. Сопротивления нагрузок и согласующие цепи :

RS = RL =  50 Ом . L1 = 47 нГн, Q = 60, С1=22 пФ ; L2 = 47 нГн, Q = 60, C2 = 22 пФ.

2.2 Вход: (L); выход: (E).

2.3. Особенности монтажа

Конкретные номиналы L элементов согласующей цепи зависят от паразитных емкостей и индуктивностей измерительного устройства Поставщика или в печатной плате аппаратуры Заказчика. Дискретные значения номиналов элементов цепей подбираются при регулировке фильтра в аппаратуре Заказчика.

2.4. Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(65-70) дБ.

2.5. Рекомендуемая топология контактных площадок печатной платы

3.Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-445 140B12 МГц

|S21|, dB

а

GDT, nsec

б

PHASE, degr

в

VSWR

г

|S21|, dB

д

|S21|, dB

е

. Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-445 140В12 МГц :

а - |S21| АЧХ  в полосе пропускания (F0 = 140 МГц; BW1 = 12,2 МГц; BW3 = 14,4 МГц;  IL=9,1 дБ; AR = 0,3 дБ в полосе частот  F0 (  4 МГц ) ;

б – ГВЗ  в полосе пропускания (GDV = 40 нсек в полосе частот (F0  ( 4 МГц );

в – ФЧХ в полосе пропускания (Δφ =+/- 3 град в полосе частот (F0  ( 4 МГц );

г - КСВ в полосе пропускания (VSWR = 2,3-3,5 в полосе частот (F0  ( 4 МГц );;

д – |S21| в полосе частот 115 – 165 МГц  ( BW40 = 24,3 МГц; UR=47-60 дБ);

е – |S21| в полосе частот 50 – 550 МГц (UR=47-60 дБ)

Режим: 50/50 Ом с согласующими цепями L1С1+L2С2 в прижимном контактном устройстве.

Корпус:	SMD 13,3 x 6,5 x 2,0 мм.

Температурный коэффициент частоты: ТКЧ = -90 ppm/0C .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP-445 140B12 TB0438A  ADD

15-03-13