|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-450 70B18 МГц

### 1. Основные электрические параметры фильтра ФП-450 70B18 МГц при 25 ОС

| Параметры | Е д. | Обозн. | Спецификация | Тип. ФП-450 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. | Макс. |  |
| Центральная частота | МГц | F0 | 69,7 | 70,3 | 70,0 |
| Вносимые потери | дБ | IL | - | 13,5 | 12,5 |
| Полоса пропускания по уровню -1 дБ | МГц | BW1 | - | - | 17,6 |
| Полоса пропускания по уровню -3 дБ | МГц | BW3 | 18,0 | - | 18,5 |
| Полоса пропускания по уровню -40 дБ | МГц | BW40 | - | 23,4 | 23,2 |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот 80% от BW3 (F0 ( 7,2 МГц ) | дБ | AR | - | 0,6 | 0,4 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе частот 80% от BW3 (F0 ( 7,2 МГц ) | нсек | GDV | - | 65 | 45 |
| Затухание в полосе заграждения | дБ | UR | 40 | - | 42 |
| Рабочая температура | оС |  | - | - | 25 |
| Сопротивления генератора и нагрузки | Ом | RS/RL | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Температурный коэффициент | ppm/ 0C | TCD | - | - | -90 |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-450 70B18 МГц

в корпусе SMD 13,3x6,5x2,0 мм , KD-V99J63, KYOCERA, Япония

RS  =  RL  =  50  Ом

L1 = 100 нГн; Q = 60; L2 = 130 нГн; Q = 60.

1. Вход: (g); выход: (a).

2. Особенности монтажа

Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

Для этого входную и выходную "земли" платы целесообразно разделить: входные "земли" разместить на лицевой стороне платы, выходные - на обратной стороне платы или выполнить поперечный паз в металлизации, если входные и выходные "земли" размещены на одной стороне платы. При этом металлизацию на лицевой и обратной стороне платы следует соединить между собой через сквозные металлизированные отверстия или перемычки.

3. Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-450 70B18 МГц

|S21|, dB

а

GDT, nsec

б

Phase, degr

в

|S21|, dB

г

|S21|, dB

д

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-450 70B18 МГц:

а - |S21| в полосе пропускания (F0 =70 МГц; BW1 = 17,6 МГц; BW3 = 18,5 МГц;

IL=12,3 дБ; AR = 0,4 дБ в полосе частот F0 ( 7,2 МГц (80% от полосы BW3));

б - ГВЗ в полосе пропускания - (GDV = 45 нсек в полосе F0 ( 7,2 МГц);

в - ФЧХ в полосе пропускания - (нелинейность ФЧХ = 3,0 град. в полосе частот

F0  ( 7,2 МГц);

г - |S21| в полосе частот 45 - 95 МГц - (BW40 = 23,2 МГц,  UR = 42 дБ);

д- |S21| в полосе частот 10 - 130 МГц (UR = 48 дБ).

Режим:	50/50 Ом с согласованием L1 + L2.

Корпус:	SMD 13,3x6,5x2,0 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= - 90 ppm/0C .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP-450 70B18 ADD

30-03-11