|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-455 70В37 МГц

1. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-455 70В37 МГц

в корпусе SMD 13,3x6,5x2,0 мм, KD-V99J63,  KYOCERA , Япония

RS  =  RL  =  50  Ом

L1 = 90 нГн, L2 = 110 нГн.

1. Вход: (А); выход: (G).

2. Особенности монтажа

Конкретные номиналы L элементов согласующих цепей зависят от паразитных емкостей и индуктивностей в печатной плате измерительного устройства поставщика или плате аппаратуры Заказчика. Дискретные значения номиналов элементов цепей подбираются при регулировке фильтра в аппаратуре Заказчика.

3. Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

2. Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-455 70В37 МГц

|S21|, dB; GDT, nsec

а

|S21|, dB

б

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-455 70В37 МГц:

а – |S21| АЧХ и ГВЗ в полосе пропускания (F0 = 70 МГц; BW1 = 35,4 MГц;

BW3 = 37 МГц; IL=18,43 дБ; AR = 0,5 дБ в полосе ; GDV = 40 нсек

в полосе частот F0;± 15МГц;

б – |S21| в полосе частот 20 – 120 МГц  (UR=40 дБ).

Режим:	50/50 Ом с согласующими цепями L1+ L2.

Корпус:	SMD 13,3 x 6,5 x 2,0 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= -72 ppm/0C .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP-455 70B37 TB0474A ADD

17-01-11