|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-458 70B30 МГц

### 1. Основные электрические параметры фильтра ФП-458 70B30 МГц при 25 ОС

| Параметры | Е д. | Обозн. | Спецификация | Тип. ФП-458 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. | Макс. |  |
| Центральная частота | МГц | F0 | 69,8 | 70,2 | 70,0 |
| Вносимые потери | дБ | IL | - | 18,5 | 17,7 |
| Полоса пропускания по уровню -1 дБ | МГц | BW1 | 28,75 | - | 29,2 |
| Полоса пропускания по уровню -3 дБ | МГц | BW3 | 30 | - | 30,4 |
| Полоса пропускания по уровню -40 дБ | МГц | BW40 | - | 38,1 | 35,0 |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот F0 ( 10,5 МГц | дБ | AR | - | 1,0 | 0,2 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе частот F0 ( 10,5 МГц | нсек | GDV | - | 90 | 21 |
| Нелинейность ФЧХ в полосе частот F0 ( 10,5 МГц | град | Phase | - | 13 | 2 |
| Затухание в полосе заграждения | дБ | UR | 40 | - | 43 |
| Рабочая температура | оС |  | - | - | 25 |
| Сопротивления генератора и нагрузки | Ом | RS/RL | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Температурный коэффициент | ppm/ 0C | TCD | - | - | -94 |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-458 70B30 МГц

в корпусе SMD 13,3x6,5x1,8 мм, KD-V99J63, KYOCERA, Япония

RS  =  RL  =  50  Ом

L1 = 115 нГн; Q = 60; L2 = 140 нГн; Q = 60.

1. Вход: (g); выход: (a).

2. Особенности монтажа

Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

Для этого входную и выходную "земли" платы целесообразно разделить: входные "земли" разместить на лицевой стороне платы, выходные - на обратной стороне платы или выполнить поперечный паз в металлизации, если входные и выходные "земли" размещены на одной стороне платы. При этом металлизацию на лицевой и обратной стороне платы следует соединить между собой через сквозные металлизированные отверстия или перемычки.

3. Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-458 70B30 МГц

|S21|, dB

а

GDT, nsec

б

Phase, degr.

в

|S21|, dB

г

|S21|, dB

д

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-458 70B30 МГц:

а - |S21| АЧХ в полосе пропускания (F0 = 70,0 МГц; BW1 = 29,2 МГц; BW3 = 30,4 МГц;

IL=17,7 дБ; AR = 0,2 дБ в полосе частот F0 ( 10,5 МГц );

б - ГВЗ в полосе пропускания (GDV = 21 нсек в полосе частот F0 ( 10,5 МГц);

в - ФЧХ в полосе пропускания (нелинейность ФЧХ = 2,0 град. в полосе F0 ( 10,5 МГц);

г - |S21| в полосе частот 45 - 95 МГц  ( BW40 = 35,0 МГц; UR=43 дБ);

д - |S21| в полосе частот 10 - 130 МГц.

Режим:	50/50 Ом с согласованием L1+L2.

Корпус:	SMD 13,3x6,5x1,8 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= -94 ppm/0C .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP-458 70B30 ADD

21-03-11