|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-459 70В24 МГц

### 1. Основные электрические параметры фильтра  ФП-459 70В24 при 20 ОС

| Параметры | Е д. | Обозн. | Спецификация Мин. Макс. | Тип. ФП-459 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная частота | МГц | F0 | 69 | 71 | 70,3 |
| Вносимые потери | дБ | IL | - | 19 | 17,6 |
| Полоса пропускания по уровню -1 дБ | МГц | BW1 | - | - | 23,3 |
| Полоса пропускания по уровню -3 дБ | МГц | BW3 | 24 | - | 24,6 |
| Полоса пропускания по уровню -40 дБ | МГц | BW40 | - | 29 | 28,7 |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот F0 ( 10,5 МГц | дБ | AR | - | 1,0 | 0,4 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе частот F0 ( 10,5 МГц | нсек | GDV | - | 30 | 15 |
| Затухание в полосе заграждения | дБ | UR | 40 | - | 40 |
| Рабочая температура | оС |  | -55 | 85 | 25 |
| Сопротивления генератора и нагрузки | Ом | RS/RL | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Температурный коэффициент | ppm/ 0C | TCD | - | - | -76 |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-459 70B30 МГц

в корпусе SMD 13,3x6,5x1,8 мм, KD-V92458-A, KYOCERA, Япония

RS  =  RL  =  50  Ом

1. Вход: (g); выход: (a).

2. Особенности монтажа

Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

Для этого входную и выходную "земли" платы целесообразно разделить: входные "земли" разместить на лицевой стороне платы, выходные - на обратной стороне платы или выполнить поперечный паз в металлизации, если входные и выходные "земли" размещены на одной стороне платы. При этом металлизацию на лицевой и обратной стороне платы следует соединить между собой через сквозные металлизированные отверстия или перемычки.

3. Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-459 70B30 МГц

|S21|, dB; GDT, nsec

а

|S21|, dB

б

|S21|, dB

в

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-459 70B30 МГц:

а - |S21| АЧХ и ГВЗ в полосе пропускания (F0 = 70,3 МГц; BW1 =23,4 МГц; BW3 =24,6 МГц; IL=17,6 дБ; AR = 0,4 дБ; GDV = 15 нсек в полосе частот 70% от BW3 (F0  ( 8,4 МГц));

б - |S21| в полосе частот 20 - 120 МГц  (BW40 = 28,9 МГц ; UR=44 дБ);

в - |S21| в полосе частот 20 - 420 МГц.

Режим:	50/50 Ом без согласования.

Корпус:	SMD 13,3x6,5x1,8 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= -76 ppm/0C .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP-459 70B30 TB0856R ADD

21-03-11