|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП -461 140B22 МГц

1. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-461 140B22 МГц

в корпусе SMD 13,3x6,5x2,0 мм, KD-V99J63, KYOCERA ,  Япония

RS  =  RL  =  50  Ом

L1 = 27 нГн; L2 = 39 нГн, С2 = 82 пФ.

1. Вход: (L); выход: (E).

2. Особенности монтажа

Конкретные номиналы L элементов согласующих цепей зависят от паразитных емкостей и индуктивностей в печатной плате измерительного устройства поставщика или плате аппаратуры Заказчика. Дискретные значения номиналов элементов цепей подбираются при регулировке фильтра в аппаратуре Заказчика.

3. Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

2. Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-461 140B22 МГц

|S21|, dB; GDT, nsec

а

|S21|, dB

б

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-461 140B22 МГц:

а - |S21| АЧХ и ГВЗ в полосе пропускания (F0 = 140 МГц; BW1 = 22 МГц; BW3 = 25 МГц;  IL=9,6 дБ; AR = 0,5 дБ; GDV = 80 нсек в полосе частот (F0  ( 9 МГц );

б – |S21| в полосе частот 90 – 190 МГц  ( BW40 = 33 МГц; UR = 40 дБ);

Режим:	50/50 Ом с согласующими цепями L1 +L2С2.

Корпус:	SMD 13,3 x 6,5 x 2,0 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ = -94 ppm/0C .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP-461 140B22 TB0440A ADD

13-02-11