|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-474 70B37 МГц

НАЗНАЧЕНИЕ :

- цифровые модемы и устройства передачи широкополосных сигналов

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА :

- высокий коэффициент прямоугольности АЧХ;

- особо малые пульсации ГВЗ и амплитуды в полосе пропускания;

- сверхширокая полоса пропускания (53 %);

- избирательность порядка 40 дБ в широком диапазоне частот;

- малые потери для фильтров на ПАВ сверхширокополосного класса;

- широкий интервал рабочих температур от - 55 ОC до + 85 ОС;

- планарные керамические корпуса SMD 13,3x6,5x1,8 мм.

### 1. Основные электрические параметры фильтра  ФП-474 70B37 МГц при 25 ОС

| Параметры | Е д. | Обозн. | Спецификация | Тип. ФП-474 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. | Макс. |  |
| Центральная частота | МГц | F0 | 69,85 | 70,15 | 70 |
| Вносимые потери | дБ | IL | - | 22,5 | 18,9 |
| Полоса пропускания по уровню -1 дБ | МГц | BW1 | - | - | 34,8 |
| Полоса пропускания по уровню -3 дБ | МГц | BW3 | 36 | - | 37,4 |
| Полоса пропускания по уровню -40 дБ | МГц | BW40 | - | - | 43,1 |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот 70% от BW3 (F0 ( 13 МГц) | дБ | AR | - | 1 | 0,8 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе частот 70% от BW3 (F0 ( 13 МГц) | нсек | GDV | - | 25 | 12 |
| Время задержки | мксек |  | - | - | 0,87 |
| Затухание в полосе заграждения 40-48 МГц, 93-140МГц | дБ | UR | 40 | - | 40 |
| Рабочая температура | оС |  | -55 | 85 | 25 |
| Сопротивления генератора и нагрузки | Ом | RS/RL | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Температурный коэффициент | ppm/ °C | TCD | - | - 76 | -76 |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-474 70B37 МГц

в корпусе SMD 13,3x6,5x2,0 мм, KD-V99J63, KYOCERA, Япония

RS  =  RL  =  50  Ohm

L1 = 270 nH; 	L2 = 51 nH; L3 = 18 nH;	L4 = 330 nH.

1. Вход: (a); выход: (g).

2. Особенности монтажа

Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

Для этого входную и выходную "земли" платы целесообразно разделить: входные "земли" разместить на лицевой стороне платы, выходные - на обратной стороне платы или выполнить поперечный паз в металлизации, если входные и выходные "земли" размещены на одной стороне платы. При этом металлизацию на лицевой и обратной стороне платы следует соединить между собой через сквозные металлизированные отверстия или перемычки.

3. Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-474 70B37 МГц

|S21|, dB

а

GDT, nsec

б

|S21|, dB

в

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-474 70B37 МГц :

а - |S21|  АЧХ и ГВЗ в полосе пропускания (F0 = 70 МГц; BW1 = 34,8 МГц;

BW3 = 37,4 МГц; IL=17,5 дБ; AR = 0,7 дБ; GDV = 11 нсек в полосе частот 70%

от BW3 (F0  ( 13 МГц));

б – |S21| в полосе частот 20 - 120 МГц  (BW40 = 43,1 МГц; UR=40 дБ);

в - |S21| в полосе частот 20 - 420 МГц.

Режим:	50/50 Ом с согласующими цепями L1L2+L3L4 .

Корпус:	SMD 13.3x6.5x1.8 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= -76 ppm/0C .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP-474 70B37 ADD

19-03-09

# Text boxes

ФП-474 (