|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП- 482 450B300 МГц

### 1. Основные электрические параметры фильтра  ФП- 482 450B300 МГц при 20 ОС

| Параметры | Ед. | Обозн. | Спецификация | Тип. ФП-482 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. | Макс. |  |
| Центральная частота | МГц | F0 | 448 | 452 | 450 |
| Вносимые потери | дБ | IL | - | 33,0 | 31,4 |
| Полоса пропускания по уровню -1 дБ | МГц | BW1 | - | - | 322 |
| Полоса пропускания по уровню -2 дБ | МГц | BW2 | 300 | - | 341 |
| Полоса пропускания по уровню -3 дБ | МГц | BW3 | 320 | - | 343 |
| Полоса пропускания по уровню -30 дБ | МГц | BW30 | - | 420 | 379 |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот (F0 ( 150 МГц) | дБ | AR | - | 1,5 | 0,9 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе частот (F0 ( 150 МГц) | нсек | GDV | - | 50 | 20 |
| Затухание в полосе 50-250 МГц | дБ | UR1 | 30 | - | 38 |
| Затухание в полосе 700-850 МГц | дБ | UR2 | 30 | - | 35 |
| Рабочая температура | оС |  | -55 | +85 | 25 |
| Сопротивления генератора и нагрузки | Ом | RS/RL | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Температурный коэффициент частоты | ppm/ °C | TCF | - | - | -92 |

1. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-482 450B300 МГц

в корпусе SMD 5,0x7,0x1,4 мм, IRK 12F2-6320B-C, NTK, Япония

Сопротивление генератора: RS = 50  Ом .

Сопротивление нагрузки:     RL = 50  Ом .

Согласующие цепи :  L1 = 28 нГ, С1 = 2,8 пФ , L2 = 32 нГ, С2 = 2,8 пФ.

Вход: (4); выход: (10).

Знак (() располагается на крышке напротив "ключевой" контактной площадки (9).

Особенности монтажа :

Тип LC элементов: чипы для поверхностного монтажа (SMD).

Рекомендуемые производители SMD индуктивностей:

NEOSID, Германия - Q=60; MURATA, Япония - Q=40.

Конкретные номиналы LC элементов зависят от паразитных емкостей и индуктивностей в печатной плате измерительного устройства или аппаратуры Заказчика. Дискретные значения номиналов элементов подбираются один раз при первой регулировке фильтра в аппаратуре. Вносимые потери фильтра зависят от добротности катушек индуктивности согласующих цепей, которая должна быть не хуже Q=40-60.

Для справок:

-при Q=60 дополнительные потери IL=0,5 дБ;

-при Q=40 дополнительные потери IL=0,8 дБ.

Для получения требуемой избирательности фильтра в соответствии с ТЗ, необходимо обеспечить в печатной плате аппаратуры электромагнитную развязку между входом и выходом не хуже 65-70 дБ.

2. Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-482 450B300 МГц

|S21|, dB

а

GDT,nsec

б

|S21|, dB

в

|S21|, dB

г

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП- 482 450B300 МГц:

а – |S21| АЧХ в полосе пропускания (F0 = 450 МГц; BW2 = 340,8 МГц; BW3 = 343 МГц;

IL=31,4 дБ; AR = 0,9 дБ в полосе частот F0  ( 119,3 МГц);

б – ГВЗ в полосе пропускания (GDV = 20 нсек в полосе частот F0  ( 119,3 МГц) ;

в – |S21| в полосе частот 200 – 700 МГц  (BW30 = 379 МГц; UR=37 дБ);

г - |S21| в полосе частот 50 – 850 МГц  (UR=35 дБ)

Режим:	50/50 Ом с согласующими цепями L1C1+L2C2.

Корпус:	SMD 7,0 x 5,0 x2,0 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= -92 ppm/0C .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP- 482 450B300 ADD

05-04-12