|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП- 5001 837B30 МГц

1. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-5001 837B30 МГц

в корпусе SMD 3,0x3,0x1,4мм, KD-V99D59-A, KYOCERA , Япония

RS  =  RL  =  50  Ом

1. Вход: (Е); выход: (В).

2. Особенности монтажа

Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

2. Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-5001 837B30 МГц

|S21|, dB; GDT, nsec

а

SWR |S11|, SWR |S22|

б

|S21|, dB

в

|S21|, dB

г

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-5001 837B30 МГц:

а - |S21| АЧХ и ГВЗ в полосе пропускания (F0 = 837 МГц ; BW1 = 30 МГц; BW3 = 40 МГц; IL=2,1 дБ; AR=0,5 дБ, GDV = 10 нс);

б - КСВН по входу (S11) и выходу (S22) в полосе пропускания (70% от BW3) МГц (SWR1,SWR2 = 1,7);

в - |S21| в полосе частот 587 – 1087 МГц (BW30 = 60 МГц; UR = 55 дБ);

г - |S21| в полосе частот 50 – 2050 МГц.

Режим:	50/50 Ом без согласования.

Корпус:	SMD 3,0 x 3,0 x 1,4 мм.

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP-5001 837B30 TA0968A ADD

31-03-11