|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП- 5006 999B40 МГц

1. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП- 5006 999B40 МГц

в корпусе SMD 3,0x3,0x1,4 мм, KD-V99D59-A, KYOCERA, Япония

RS  =  RL  =  50  Ом

1. Вход: (B); выход: (E).

2. Особенности монтажа

Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

2. Измеренные частотные характеристики фильтра ФП- 5006 999B40 МГц

|S21|, dB

а

|S21|, dB

б

|S21|, dB

в

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП- 5006 999B40 МГц:

а - |S21| АЧХ в полосе пропускания (F0 = 999 МГц; BW1 = 38 МГц; BW3 = 43 МГц; IL=1,8 дБ; AR = 0,8 дБ в полосе частот (F0  ( 20 МГц ););

б – |S21| в полосе частот 849  – 1149 МГц (BW35 = 78 МГц; UR=25 дБ);

в – |S21| в полосе частот 10  – 2000 МГц (UR=55 дБ).

Режим:	50/50 Ом без согласования.

Корпус:	SMD 3,0 x 3,0 x 1,4 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ = -35 ppm/0C .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP-5006 999B40 TA0444A ADD

14-03-11