|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП- 5011 611B6,5 МГц

1. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП- 5011 611B6,5 МГц с согласованием в корпусе SMD 7,0x5,0x2,0 мм.

RS  =  RL  =  50  Ом

1. Вход: (9); выход: (4).

2. Особенности монтажа

Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

2. Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП- 5011 611B6,5 МГц

|S21|, dB

а

|S21|, dB

б

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП- 5011 611B6,5 МГц:

а - |S21| АЧХ в полосе пропускания (F0 = 480 МГц; BW1 = 6,5 МГц; BW3 = 7,8 МГц; IL=2,5 дБ; AR = 0,8 дБ);

б – |S21| в полосе частот 561 - 661 МГц (BW30 = 23 МГц; UR= 55 дБ).

Режим:	50/50 Ом, без согласования.

Корпус:	SMD 7,0 x 5,0 x 2,0 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ = -35 ppm/0C .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP-5011 611B6.5 TA0341A ADD

17-03-11