|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП- 5018 424B22 МГц

1. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП- 5018 424B22 МГц с согласованием в корпусе SMD 5,0x5,0x1,7 мм, KD-V99902,  KYOCERA, Япония

RS  =  RL  =  50  Ом

1. Вход: (2); выход: (6).

2. Особенности монтажа

Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

2. Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП- 5018 424B22 МГц

|S21|, dB

а

|S21|, dB

б

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП- 5018 424B22 МГц:

а - |S21| АЧХ в полосе пропускания (F0 = 424 МГц; BW2 = 22,0 МГц; IL=1,5 дБ; AR = 0,8 дБ);

б – |S21| в полосе частот 324 - 524 МГц ( BW40 = 41 МГц; UR= 55 дБ).

Режим:	50/50 Ом, без согласования.

Корпус:	SMD 5,0 x 5,0 x 1,7 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ = -36 ppm/0C .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP-5018 424B22 TA0418A ADD

16-03-11