|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-502 70,7В1,3 МГц

1. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-502 70,7В1,3 МГц

в корпусе SMD 13,3x6,5x2,0 мм, KD-V99J63, KYOCERA, Япония

RS  =  RL  =  50  Ом

L1 = 350 нГн; Q = 60; С1 = 100 пФ; L2 = 350 нГн; Q = 60; С2 = 130 пФ.

1. Вход: (g); выход: (a).

2. Особенности монтажа

Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

Для этого входную и выходную "земли" платы целесообразно разделить: входные "земли" разместить на лицевой стороне платы, выходные - на обратной стороне платы или выполнить поперечный паз в металлизации, если входные и выходные "земли" размещены на одной стороне платы. При этом металлизацию на лицевой и обратной стороне платы следует соединить между собой через сквозные металлизированные отверстия или перемычки.

2. Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-502 70,7В1,3 МГц

|S21|, dB

а

|S21|, dB

б

|S21|, dB

в

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-502 70,7В1,3 МГц:

а - |S21| в полосе пропускания (F0 = 70,765 МГц; BW3 =1,2 МГц; IL=10,1 дБ; AR = 0,8 дБ в полосе в полосе частот 70% от BW3 (F0  ( 0,4 МГц ));

б - |S21| в полосе частот 60,7 – 80,7 МГц  (BW35 = 2,7 МГц; UR=46 дБ);

в- |S21| в полосе частот 50 - 150 МГц.

Режим:	50/50 Ом с согласованием L1С1+L2С2.

Корпус:	SMD 13,3x6,5x2,0 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= - 0,04 ppm/0C2.

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP-502 70.7В1.3 TB0857R ADD

22-03-11