|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-504 104,5B2,1 МГц

### 1. Основные электрические параметры фильтра  ФП-504 104,5B2,1 МГц при 20 ОС

| Параметры | Е д. | Обозн. | Спецификация | Тип. ФП-504 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. | Макс. |  |
| Центральная частота | МГц | F0 | - | - | 104,472 |
| Вносимые потери | дБ | IL | - | 5,0 | 3,7 |
| Полоса пропускания по уровню -3 дБ | МГц | BW3 | 1,6 | - | 2,1 |
| Полоса пропускания по уровню -40 дБ | МГц | BW40 | - | 9,0 | 4,6 |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот 70% от BW3 (F0 ( 0,74 МГц) | дБ | AR | - | 1,0 | 0,6 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе частот 70% от BW3 (F0 ( 0,74 МГц) | нсек | GDV | - | - | 500 |
| Относительное затухание при расстройке F0 ( 4,5 МГц | дБ | UR1 | - | - | 45 |
| Затухание в полосе 50-100 МГц | дБ | UR2 | 45 | - | 48 |
| Затухание в полосе 109-300 МГц | дБ | UR3 | 45 | - | 48 |
| Рабочая температура | оС |  | -15 | 55 | 25 |
| Сопротивления генератора и нагрузки | Ом | RS/RL | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Температурный коэффициент | ppm/ °C | TCD | - | -34 | -34 |

Примечание:

Допускаются отдельные всплески в полосе задерживания до уровня минус 40 дБ

в частотном   диапазоне  от 109 до 110 МГц.

1. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-504 104,5B2,1 МГц в корпусе SMD 14,0x8,2x2,0 мм, IRK14F2-6041A-C,  NTK Technical Ceramics, Япония

Сопротивление генератора:RS = 50  Ом

Сопротивление нагрузки: RL = 50  Ом

Вход: (6); выход: (13).

Знак (() располагается на крышке напротив "ключевой" контактной площадки (2).

Особенности монтажа :

Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(65-70) дБ.

Для этого входную и выходную "земли" платы целесообразно разделить: входные "земли" разместить на лицевой стороне платы, выходные - на обратной стороне платы или выполнить поперечный паз в металлизации, если входные и выходные "земли" размещены на одной стороне платы. При этом металлизацию на лицевой и обратной стороне платы следует соединить между собой через сквозные металлизированные отверстия или перемычки.

2. Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-504 104,5B2,1 МГц

|S21|, dB

2  1.0  dB/div			S21                              log  MAG

(  0.0000dB				REF  -3.141dB

CENTER  0.104500000GHz			SPAN  0.004000000GHz

Fв3 =105.476

Fн3=103.535

а

GDT, nsec

3  200 ns/div			S21                              -((/((

(  2.2157 ns			REF  562.0 ns

CENTER 0.1045000000 GHz			SPAN  0.004000000GHz

б

|S21|, dB

2	10dB/div		S21                              log  MAG

( 	-48.143dB			REF     - 3.143dB

CENTER  0.104500000GHz			SPAN 0.0200000000 GHz

Fв45=108.209

Fн45=103.042

в

|S21|, dB

1 10.0 dB/div			S21                             log  MAG

(  dB	 -3.2091			REF  -3.2 dB

START  0.050000000GHz			STOP  0.300000000GHz

г

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-504 104,5B2,1 МГц: :

а – |S21| АЧХ в полосе пропускания (F0 = 104,5 МГц; BW1 = 1,8 МГц;

BW3 = 2,1 МГц;  IL=3,7 дБ; AR = 0,6 дБ в полосе частот F0  ( 0,74 МГц ;

б-   ГВЗ в полосе пропускания (GDV = 500 нсек в полосе частот F0  ( 0,74 МГц ;

в – |S21| в полосе частот 94,5 – 114,5 МГц  (BW40 = 4,6 МГц; UR=45-50 дБ);

г - |S21| в полосе частот 50 – 300 МГц  (UR=60 дБ)

Режим:	50/50 Ом без согласования.

Корпус:	SMD 14,0 x 8,2 x2,0 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= -34 ppm/0C .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP-504 104.5B2.1 ADD

28-03-12