|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-505 105,1В2 МГц

### 1. Основные электрические параметры фильтра  ФП-505 105,1В2,0 МГц при 20 ОС

| Параметры | Е д. | Обозн. | Спецификация | Тип. ФП-505 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. | Макс. |  |
| Центральная частота | МГц | F0 | - | - | 105,07 |
| Вносимые потери | дБ | IL | - | 5,0 | 3,5 |
| Полоса пропускания по уровню -3 дБ | МГц | BW3 | 1,6 | - | 2,0 |
| Полоса пропускания по уровню -45 дБ | МГц | BW45 | - | 9,0 | 4,4 |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот 70% от BW3 (F0 ( 0,74 МГц) | дБ | AR | - | 1,0 | 0,2 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе частот 70% от BW3 (F0 ( 0,74 МГц) | нсек | GDV | - | - | 300 |
| Относительное затухание при расстройке F0 ( 4,5 МГц | дБ | UR1 | - | - | 45 |
| Затухание в полосе 50-100 МГц | дБ | UR2 | 45 | - | 45 |
| Затухание в полосе 109-300 МГц | дБ | UR3 | 45 | - | 45 |
| Рабочая температура | оС |  | -15 | 55 | 25 |
| Сопротивления генератора и нагрузки | Ом | RS/RL | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Температурный коэффициент | ppm/ °C | TCD | - | -34 | -34 |

1. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-505 105,1В2,0 МГц в корпусе SMD 14,0x8,2x2,0 мм, IRK14F2-6041A-C,  NTK Technical Ceramics, Япония

Сопротивление генератора:   RS = 50  Ом.

Сопротивление нагрузки:       RL = 50  Ом.

Вход: (6); выход: (13).

Знак (() располагается на крышке напротив "ключевой" контактной площадки (2).

Особенности монтажа :

Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(65-70) дБ.

Для этого входную и выходную "земли" платы целесообразно разделить: входные "земли" разместить на лицевой стороне платы, выходные - на обратной стороне платы или выполнить поперечный паз в металлизации, если входные и выходные "земли" размещены на одной стороне платы. При этом металлизацию на лицевой и обратной стороне платы следует соединить между собой через сквозные металлизированные отверстия или перемычки.

2. Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-505 105,1В2,0 МГц

|S21|, dB

а

GDT, nsec

б

|S21|, dB

в

|S21|, dB

г

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-505 105,1В2,0 МГц: :

а – |S21| АЧХ в полосе пропускания (F0 = 105,1 МГц; BW1 = 1,5 МГц;

BW3 = 2,0 МГц;  IL=3,5 дБ; AR = 0,2 дБ в полосе частот F0  ( 0,74 МГц ;

б-   ГВЗ в полосе пропускания (GDV = 300 нсек в полосе частот F0  ( 0,74 МГц ;

в – |S21| в полосе частот 94,5 – 114,5 МГц  (BW45 = 4,4 МГц; UR=45-50 дБ);

г - |S21| в полосе частот 50 – 300 МГц  (UR=55-60 дБ).

Режим:	50/50 Ом без согласования.

Корпус:	SMD 14,0 x 8,2 x2,0 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= -34 ppm/0C .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP-505 105.2B2.0 ADD

28-03-12