|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-506 135B2,6 МГц

НАЗНАЧЕНИЕ:

- селекция сигналов в тракте промежуточных частот приемников  систем связи.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- избирательность более 45-55 дБ в широком диапазоне частот без согласующих   цепей при малых вносимых потерях 4,5-4,6 дБ ;

- высокая температурная стабильность в широком интервале рабочих

температур от - 55 ОC до + 85 ОС при  ТКЧ=-36 ppm/0C;

- планарные керамические корпуса SMD14,0x8,2x2,0 мм для монтажа на

поверхность.

1.Основные электрические параметры фильтра ФП-506 135B2,6 МГц при 20OC

| Параметры | Ед. | Обозн. | Спецификация | Тип. ФП-506 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. | Макс. |  |
| Номинальная частота , | МГц | F0 | - | - | 135,05 |
| Полоса пропускания по уровню -3 дБ | МГц | BW3 | 2,2 | - | 2,6 |
| Полоса пропускания по уровню -40 дБ | МГц | BW40 |  | 14,0 | 9,0 |
| Вносимые потери | дБ | IL | - | 5,0 | 4,6 |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот (F0 ( 8 МГц | дБ | AR |  | 0,5 | 0,5 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе частот (F0 ( 8 МГц ) | нс | GDV |  |  | 270 |
| Гарантированное затухание в полосах заграждения : -от 50 до 128 МГц -от 142 до 300 МГц | дБ | UR | 45 45 |  | 60 55 |
| Диапазон рабочих температур | град. C |  | -45 | 65 | 20 |
| Сопротивления генератора и нагрузки | Ом | RS/RL | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Температурный коэффициент частоты | ppm/ 0C | TCF | - | - 36 | -36 |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-506 135B2,6 МГц

в корпусе SMD14,0x8,2x2,0 мм, IRK14F2-6041A-C, NTK Technical Ceramics, Япония

Сопротивление генератора: RS = 50 Ом.

Сопротивление нагрузки:  RL  =  50  Ом.

2.1.Вход: (6); выход: (13).

2.2. Знак (() располагается на крышке напротив "ключевой" контактной площадки (n).

2.3. Особенности монтажа

Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

Для этого входную и выходную "земли" платы целесообразно разделить: входные "земли" разместить на лицевой стороне платы, выходные - на обратной стороне платы или выполнить поперечный паз в металлизации, если входные и выходные "земли" размещены на одной стороне платы. При этом металлизацию на лицевой и обратной стороне платы следует соединить между собой через сквозные металлизированные отверстия или перемычки.

3. Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-506 135B2,6 МГц

|S21|, dB

1.0 dB/div			S21                              log  MAG

(    0.0000 dB			REF    -4.549 dB

CENTER    0.135000000 GHz			SPAN    0.004000000 GHz

а

GDT, nsec

3    50.0 ns/div			S21                              -((/((

(    -5.3653 ns			REF    194.9 ns

CENTER    0.135000000 GHz			SPAN    0.004000000 GHz

б

|S21|, dB

10.0 dB/div			S21                              log  MAG

(    0.0002 dB			REF    -4.553 dB

CENTER    0.135000000 GHz			SPAN    0.020000000 GHz

в

|S21|, dB

1    10.0 dB/div			S21                             log  MAG

(    -4.5969 dB			REF    -4.597 dB

START    0.050000000 GHz				STOP    0.300000000 GHz

г

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-506 135В2,6 МГц :

а - |S21| в полосе пропускания (F0=135 МГц; BW1=2,2 МГц; BW3=2,6 МГц;

IL=4,5 дБ;  AR=0,4 дБ в полосе частот F0(1,0 МГц);

б - ГВЗ в полосе пропускания (GDV=150 нсек в полосе F0(1,0 МГц);

в - |S21 в полосе частот 125-145 МГц (BW40=4,3 МГц, UR=42-45 дБ);

г - |S21| в полосе частот 50-300 МГц (UR=60 дБ в диапазоне от 50 МГц до 130 МГц

и UR=55 дБ в диапазоне от 145 МГц до 300 МГц)

Режим:	50/50 Ом без согласования.

Корпус:	SMD 14,0 x 8,2 x 2,0 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= -36 ppm/0C .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP-506 135B2.6 ADD

08-04-12