|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-507 168B1,13 МГц

1. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-507 168B1,13 МГц

в корпусе SMD 13,3x6,5x2,0 мм, KD-V99J63, KYOCERA ,  Япония

RS  =  RL  =  50  Ом

L1 = 0,11 мкГн; C1 = 21 пФ; L2 = 0,115 мкГн;  C2 = 32 пФ.

1. Вход: (6); выход: (12).

2. Особенности монтажа

Конкретные номиналы L элементов согласующих цепей зависят от паразитных емкостей и индуктивностей в печатной плате измерительного устройства поставщика или плате аппаратуры Заказчика. Дискретные значения номиналов элементов цепей подбираются при регулировке фильтра в аппаратуре Заказчика.

3. Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

2. Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-507 168B1,13 МГц

|S21|, dB;

а

GDT, nsec

б

|S21|, dB

в

|S21|, dB

г

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-507 168B1,13 МГц:

а - |S21| АЧХ в полосе пропускания (F0 = 168 МГц; BW1 = 0,7 МГц; BW3 = 1,11 МГц;  IL=5,1 дБ; AR = 0,2 дБ)

б – ГВЗ в полосе пропускания (GDV = 50 нсек в полосе 70% BW3 (F0  ( 0.4 МГц));

в – |S21| в полосе частот 153,7 – 183,7 МГц  ( BW45 = 3.66 МГц; UR=45 дБ);

г – |S21| в полосе частот 50 – 400 МГц

Режим:	50/50 Ом с согласующими цепями L1С1+L2С2.

Корпус:	SMD 13,3 x 6,5 x 2,0 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= -18 ppm/0C .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP-507 168B1.13 ADD

17-02-11