|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-513 365В42 МГц

### 1. Основные электрические параметры фильтра  ФП-513 при 25 ОС

| Параметры | Е д. | Обозн. | Спецификация Мин. Макс. | Тип. ФП-513 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная частота | МГц | F0 | 362 | 368 | 365,0 |
| Вносимые потери | дБ | IL | - | 10 | 9,8 |
| Полоса пропускания по уровню -1 дБ | МГц | BW1 | - | - | 45,6 |
| Полоса пропускания по уровню -3 дБ | МГц | BW3 | 42 | - | 48,0 |
| Полоса пропускания по уровню -30 дБ | МГц | BW30 | - | 130 | 60,8 |
| Неравномерность АЧХ в полосе пропускания | дБ | AR | - | 1,0 | 0,8 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе пропускания | нсек | GDV | - | - | 43 |
| Затухание в полосе заграждения | дБ | UR | 40 | - | 43 |
| Рабочая температура | оС |  | -55 | 85 | 25 |
| Сопротивления генератора и нагрузки | Ом | RS/RL | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Температурный коэффициент | ppm/ 0C | TCD | - | - | -72 |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-513 365В42 МГц

в корпусе SMD 7,0x5,0x1,8 мм IRK12F2-6320B-C, NTK ,  Япония

RS  =  RL  =  50  Ом

L1 = 18 нГн; Q = 60; C1 = 7,0 пФ; L2 = 18 нГн; Q = 60; C2 = 12,0 пФ.

1. Вход: (4); выход: (10).

2. Особенности монтажа

Конкретные номиналы L элементов согласующих цепей зависят от паразитных емкостей и индуктивностей в печатной плате измерительного устройства поставщика или плате аппаратуры Заказчика. Дискретные значения номиналов элементов цепей подбираются при регулировке фильтра в аппаратуре Заказчика.

Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

3. Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-513 365В42 МГц

|S21|, dB;

а

GDT, nsec

б

|S21|, dB

в

|S21|, dB

г

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-513 365В42 МГц:

а - |S21| в полосе пропускания (F0 = 365 МГц; BW1 =45,6 МГц; BW3 =48,0 МГц;

IL=9,8 дБ; AR = 0,8 дБ  в полосе пропускания);

б - ГВЗ в полосе пропускания - (GDV = 43 нсек в полосе пропускания);

в - |S21| в полосе частот 325 - 405 МГц  ( BW40 = 60,8 МГц ; UR=43 дБ);

г- |S21| в полосе частот 50- 700 МГц.

Режим:	50/50 Ом с согласованием L1C1+L2C2.

Корпус:	SMD 7,0x5,0x1,8 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= -72 ppm/0C .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP-513 365В42 ADD

28-05-11