|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-514 278,8В7,3 МГц

### 1. Основные электрические параметры фильтра  ФП-514 278,8В7,3 при 20 ОС

| Параметры | Е д. | Обозн. | Спецификация | Тип. ФП-514 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. | Макс. |  |
| Центральная частота | МГц | F0 | 278,5 | - | 278,8 |
| Вносимые потери | дБ | IL | - | 5,0 | 4,3 |
| Верхняя граничная частота полосы пропускания по уровню -3 дБ | МГц | Fв3 | 280,1 | - | 282,271 |
| Нижняя граничная частота полосы пропускания по уровню -3 дБ | МГц | Fн3 | - | 276,9 | 275,28 |
| Верхняя граничная частота полосы пропускания по уровню -45 дБ | МГц | Fв45 | - | 292,5 | 286,193 |
| Нижняя граничная частота полосы пропускания по уровню -45 дБ | МГц | Fн45 | 264,5 | - | 272,2 |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот 70% от BW3 (F0 ( 2,5 МГц) | дБ | AR | - | 0,5 | 0,5 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе частот 70% от BW3 (F0 ( 2,5 МГц) | нсек | GDV | - | - | 150 |
| Относительное затухание при расстройке F0 ( 15 МГц | дБ | UR1 | - | - | 45 |
| Затухание в полосе 50-268 МГц | дБ | UR2 | 45 | - | 45 |
| Затухание в полосе 298-700 МГц | дБ | UR3 | 45 | - | 45 |
| Рабочая температура | оС |  | -15 | 55 | 25 |
| Сопротивления генератора и нагрузки | Ом | RS/RL | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Температурный коэффициент | ppm/ °C | TCD | - | -72 | -72 |

Примечание: Допускаются отдельные всплески до уровня –40 дБ в частотных

диапазонах от 293 МГц до 297 МГц.

1. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-514 278,8В7,3 МГц в корпусе SMD 13,3x6,5x2,0 мм IRK 12F2-5857C-C,  NTK Technical Ceramics, Япония

Сопротивление генератора:    RS = 50  Ом.

Сопротивление нагрузки:        RL = 50  Ом.

Согласующая цепь :                  L1 = 5 нГ , L2 = 5 нГ.

Вход: (6); выход: (12).

Знак (() располагается на крышке напротив "ключевой" контактной площадки (1).

Особенности монтажа

Тип LC элементов: чипы для поверхностного монтажа (SMD).

Рекомендуемые производители SMD индуктивностей:

NEOSID, Германия - Q=60; MURATA, Япония - Q=40.

Конкретные номиналы LC элементов зависят от паразитных емкостей и индуктивностей в печатной плате измерительного устройства или аппаратуры Заказчика. Дискретные значения номиналов элементов подбираются один раз при первой регулировке фильтра в аппаратуре. Вносимые потери фильтра зависят от добротности катушек индуктивности согласующих цепей, которая должна быть не хуже Q=40-60.

Для справок:

-при Q=60 дополнительные потери IL=0,5 дБ;

-при Q=40 дополнительные потери IL=0,8 дБ.

Для получения требуемой избирательности фильтра в соответствии с ТЗ, необходимо обеспечить в печатной плате аппаратуры электро-магнитную развязку между входом и выходом не хуже 65-70 дБ.

2. Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-514 278,8В7,3 МГц

|S21|, dB

2    1.0 dB/div			S21                              log  MAG

(    0.0000 dB			REF    -4.339 dB

CENTER    0.278500000 GHz			SPAN    0.012000000 GHz

а

GDT, nsec

3    50.0 ns/div			S21                              -((/((

(    -297.35 рs			REF    94.2 ns

CENTER    0.278500000 GHz			SPAN    0.012000000 GHz

б

|S21|, dB

2    10.0 dB/div			S21                              log  MAG

(    0.0001 dB			REF    -4.339 dB

CENTER    0.278500000 GHz			SPAN    0.050000000 GHz

в

|S21|, dB

1    10.0 dB/div			S21                             log  MAG

( -4.4197 dB				REF    -4.42dB

START      0.050000000 GHz			STOP    0.700000000 GHz

г

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-514 278,8В7,3 МГц: :

а – |S21| АЧХ в полосе пропускания (F0 = 278,8 МГц; BW1 = 5,5 МГц;

BW3 = 7,3 МГц;  IL=4,3 дБ; AR = 0,5 дБ в полосе частот F0  ( 2,5 МГц) ;

б-   ГВЗ в полосе пропускания (GDV = 150 нсек в полосе частот F0  ( 2,5 МГц) ;

в – |S21| в полосе частот 235,5 – 303,5 МГц  (BW45 = 13,4 МГц; UR=45-50 дБ);

г - |S21| в полосе частот 50 – 700 МГц  (UR=45-55 дБ)

Режим:	50/50 Ом с согласующими цепями L1+L2.

Корпус:	SMD 13,3 x 6,5 x2,0 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= -72 ppm/0C .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP-514 278.8B7.3 ADD

28-03-12