|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-517 484,5B8,45 МГц

1. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-517 484,5B8,45 МГц

в корпусе SMD 7,0x5,0x1,8 мм IRK12F2-6320B-C, NTK Япония

RS  =  RL  =  50  Ом

L1 = 0,003 мкГн; C1 = 5 пФ.

1. Вход: (4); выход: (10).

2. Особенности монтажа

Конкретные номиналы L элементов согласующих цепей зависят от паразитных емкостей и индуктивностей в печатной плате измерительного устройства поставщика или плате аппаратуры Заказчика. Дискретные значения номиналов элементов цепей подбираются при регулировке фильтра в аппаратуре Заказчика.

3. Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

2. Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-517 484,5B8,45 МГц

|S21|, dB;

а

GDT, nsec

б

|S21|, dB

в

|S21|, dB

г

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-517 484,5B8,45 МГц:

а - |S21| АЧХ в полосе пропускания (F0 = 484,5 МГц; BW1 = 6,0 МГц; BW3 = 7,8 МГц;  IL=6,6 дБ; AR = 0,2 дБ)

б – ГВЗ в полосе пропускания (GDV = 60 нсек в полосе 70% BW3 (F0  ( 2,7 МГц));

в – |S21| в полосе частот 434 – 534 МГц  (BW45 = 15,5 МГц; UR=55 дБ);

г – |S21| в полосе частот 50 – 700 МГц

Режим:	50/50 Ом с согласующими цепями L1С1.

Корпус:	SMD 7,0x5,0x1,8 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= -28 ppm/0C .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP-517 484.5B8.45 ADD

17-02-11